Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1.	Экономико-географическое положение. Место Большееловского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района	9

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	11

2.2.1	Характеристика земельного фонда	11

2.2.2	Демографический потенциал	11

2.2.3	Уровень жизни населения. Занятость населения	12

2.2.4	Минерально-сырьевые ресурсы	15

2.2.5	Производственные территории	15

2.2.6	Агропромышленный комплекс	15

2.2.7	Лесной комплекс	16

2.2.8	Жилищный фонд и жилищное строительство	17

2.2.9	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	17

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	23

2.4.	Историко-культурное наследие	23

2.4.1	Объекты культурного наследия на территории  Большееловского сельского поселения	23

2.5.	Природные условия и ресурсы	24

2.5.1	Рельеф и геоморфология	24

2.5.2	Геологическое строение	24

2.5.3	Тектоника и сейсмичность	26

2.5.4	Полезные ископаемые	26

2.5.5	Гидрогеологическая оценка территории	27

2.5.6	Поверхностные воды	30

2.5.7	Оценка климатических условий	31

2.5.8	Опасные природные процессы и инженерно-геологическая оценка территории	34

2.5.9	Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	36

2.6.	Современное состояние окружающей среды	39

2.6.1	Оценка состояния атмосферного воздуха	39

2.6.2	Оценка состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения	39

2.6.3	Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	41

2.6.4	Отходы производства и потребления	41

2.6.5	Физические факторы воздействия	44

2.6.6	Особо охраняемые природные территории	45

2.6.7	Состояние озелененных территорий	46

2.6.8	Медико-демографические показатели здоровья населения	46

2.6.9	Комплексная оценка территории	53

2.7.	Зоны с особыми условиями использования территории	53

2.7.1	Санитарно-защитные зоны	54

2.7.2	Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения	57

2.7.3	Водоохранные зоны	58

2.7.4	Леса	60

2.7.5	Месторождения полезных ископаемых	61

2.7.6	Зоны природных ограничений	61

2.7.7	Мелиорируемые сельскохозяйственные территории	62

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	65

3.1.	Прогноз численности населения	65

3.2.	Экономическое развитие	65

3.2.1	Минерально-сырьевой комплекс	65

3.2.2	Развитие промышленного производства	66

3.2.3	Развитие агропромышленного комплекса	68

3.2.4	Развитие лесного комплекса	70

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	70

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	73

3.5.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	79

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Большееловского сельского поселения	82

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Большееловского сельского поселения	87

3.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	90

3.8.1	Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	90

3.8.2	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	93

3.8.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	93

3.8.4	Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	94

3.8.5	Мероприятия по развитию системы обращения отходами	95

3.8.6	Мероприятия по защите от физических факторов	96

3.8.7	Формирование системы природно-экологического каркаса	97

3.8.8	Мероприятия по защите животного мира	98

3.8.9	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	98

3.8.10	Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	99

3.9.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	100

3.9.1	Водоснабжение	100

3.9.2	Канализация	103

3.9.3	Санитарная очистка территории	105

3.9.4	Теплоснабжение	107

3.9.5	Газоснабжение	108

3.9.6	Электроснабжение	109

3.9.7.  Слаботочные сети	111

3.10.	Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	115

3.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	115

3.10.2.  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	122

3.10.3.  Перечень возможных источников биолого-социального характера	125

3.10.3.  Пункты и зоны охвата сетей мониторинга природного и техногенного характера	126

3.10.5. Оповещение о чрезвычайной ситуации	128

3.10.6. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	128

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	132

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	135

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Большееловского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Елабужского муниципального района и Большееловского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Большееловского  сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Большееловского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Большееловского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района

Большееловское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Большееловского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Большое Елово (административный центр).

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в западной части Елабужского муниципального района. Большееловское сельское поселение граничит на севере с Татарско-Дюм-Дюмским сельским поселением, на востоке с Мортовским сельским поселением, на юго-востоке с Мурзихинским сельским поселением, на юге с Яковлевским сельским поселением Елабужского муниципального района, на западе с Малмыжским сельским поселением Мамадышского муниципального района.

Общая площадь Большееловского сельского поселения составляет 5182,7 га, в т.ч. площадь с.Большое Елово – 87,7 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеется детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, отделение связи, сельскохозяйственное предприятие ООО Агрофирма «Морты» (машинно-тракторный парк, гараж).

Транспортная связь Большееловского сельского поселения с другими поселениями Елабужского муниципального района в настоящее время осуществляется через дорогу регионального значения «М-7 «Волга»-Большой Шурняк». Данная дорога пересекает Большееловское сельское поселение с юга на север.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Большееловского сельского поселения является частью системы расселения Елабужского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, Елабужский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Первым системообразующим фактором в системе расселения являются дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов с друг другом, с центрами поселений и с районным центром г.Елабуга.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которым в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2011г. средняя плотность населения Большееловского сельского поселения составила 6,1 чел./га. В соответствии с проведенным анализом в проекте Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Большееловское сельское поселение входит в группу районов с низким показателем  плотности населения.

Первой особенностью системы расселения Большееловского сельского поселения является то, что по территории поселения с юга на север проходит дорога регионального значения «М-7 «Волга»-Большой Шурняк», которая делит поселение и административный центр с.Большое Елово на две части. Данная дорога обеспечивает транспортное сообщение Большееловского сельского поселения с другими поселениями Елабужского муниципального района.

Второй  особенностью системы расселения Большееловского сельского поселения является р.Вятка, протекающая в западной части поселения. По р.Вятка осуществляется водное сообщение Большееловского сельского поселения с другими поселениями Елабужского муниципального района.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Большееловского сельского поселения составляет 5182,7 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 433,1  га, что составляет около 8,3% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Большееловского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Большееловского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Большееловского сельского поселения имеется 433,1 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Большееловского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Большееловского сельского поселения, на начало 2011 г. численность населения составила 316 человек. За последние четыре года (2007 - 2011 гг.) число жителей поселения сократилось на 4,0 %, тогда как всё сельское население Елабужского муниципального района возросло на 4,1 %.

По данным похозяйственного учета Елабужского муниципального района за 2008 год, среди 15 сельских поселений района Большееловское занимает 14-е место по численности населения. Доля детей в его населении – одна из самых высоких в районе (19,0 %; второе место). По удельному весу лиц пенсионного возраста (24,7 %) поселение занимает десятое место, а по доле трудоспособного населения (56,3 %) – 11-е. Соответственно по уровню демографической нагрузки (775) Большееловское СП занимает пятое место среди сельских поселений района. (Сравнивать более свежие данные нет возможности, т.к. не все поселения района предоставили сведения о возрастной структуре населения за 2011 г.).

В таблице 2.3.1 представлены численность всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков, а также удельный вес этих возрастных групп в населении с.Большое Елово на начало 2011 г. (по данным Исполнительного комитета Большееловского СП).

Таблица 2.3.1

Численность населения, в т.ч. детей и подростков  (человек / %)

| Всё население | в т.ч. в возрасте: |
| --- | --- |
|  | моложе тру-доспособного | в том числе | трудоспособном | старше трудо-способного |
|  |  | До 1 года | 1-6 лет | 7-15 л. | всего | в т.ч.16-17 л. |  |
| 316 | 56 | 1 | 21 | 34 | 178 | 6 | 82 |
| 100,0 | 17,7 | 0,3 | 6,6 | 10,8 | 56,3 | 1,9 | 25,9 |

В Схеме территориального планирования Елабужского района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Большееловскому СП присвоен высший балл по миграционному приросту, высокий – по естественному приросту, средний – по демографической нагрузке, и низший балл по плотности населения; в итоге оно отнесено к группе поселений с высоким демографическим потенциалом.

### Уровень жизни населения. Занятость населения

Оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

Таблица 2.3.2

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Большееловского сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 4441,4 | 7581,3 | 7514,7 | 8383,3 |
| Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях, чел. | 80 | 24 | 13 | 11 |

Примечание: таблица составлена по данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района».

На начало 2008 года среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях Большееловского сельского поселения составила 4441,4 рублей, к началу 2011 года данный показатель вырос в 1,9 раз и составил 8383,3 рублей.

Экономическая система Большееловского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В Большееловском сельском поселении функционируют ООО Агрофирма «Морты» (машинно-тракторный парк, гараж), зерноток, склад зерна.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

Перечень функционирующих в поселении предприятий и учреждений с указанием численности работающих в них представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

Предприятия и учреждения Большееловского сельского поселения  на начало 2011 года

| Наименование | Численность работающих | Количество работающих (% от всех МПТ) |
| --- | --- | --- |
| с.Большое Елово |
| Производственные предприятия |
| Сельское хозяйство |
| ООО Агрофирма "Морты" | 8 |  |
| Итого | 8 | 22,9 |
| Предприятия инфраструктуры |
| Учреждения образования и воспитания |
| ДОУ | 7 |  |
| Итого | 7 | 20,0 |
| Объекты здравоохранения |  |
| ФАП | 2 |  |
| Итого | 2 | 5,7 |
| Учреждения культуры и искусства |
| СДК "Елово" | 5 |  |
| Большееловская библиотека | 1 |  |
| Итого | 6 | 17,1 |
| Предприятия торговли |
| Магазин РАЙПО | 1 |  |
| Итого | 1 | 2,9 |
| Связь |
| Почта | 1 |  |
| Итого | 1 | 2,9 |
| Коммунально-складские объекты |  |  |
| Пожарное депо | 4 |  |
| Итого | 4 | 11,4 |
| Административно-деловые учреждения |
| Испоком Большееловского СП | 4 |  |
| Участковый пункт полиции | 1 |  |
| Сберкасса | 1 |  |
| Итого | 6 | 17,1 |
| Всего по с.Большое Елово | 35 | 100 |

График 2.3.1

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района», на территории Большееловского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2011 года зарегистрированы 13 индивидуальных предпринимателей.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

По материалам МЭПР РТ Большееловское сельское поселение расположено в пределах двух нефтяных участков: Танайского и Кирменского, выделенных в целях геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений.

Кирменский лицензионный участок занимает западную часть поселения. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти выдана ЗАО «РИТЭК-Внедрение». Танайский лицензионный участок занимает восточную часть поселения. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти выдана также ЗАО «РИТЭК-Внедрение».

### Производственные территории

Из объектов промышленного производства на территории Большееловского сельского поселения расположен недействующий завод по производству гранул комбикорма и недействующий карьер по добыче нерудных полезных ископаемых.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Большееловского сельского поселения зерновое растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Большееловского сельского поселения функционирует машинно-тракторный парк сельскохозяйственого предприятия ООО Агрофирма «Морты» с численностью работников 8 человек.

Также на территории Большееловского сельского поселения функционируют склад зерна и зерноток возле с.Большое Елово.

Помимо вышесказанного, на территории поселения имеется свиноферма, ферма КРС, 2 летних лагеря для скота, пасека, которые на сегодняшний день не действуют.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Большееловского сельского поселения занимает площадь 433,1 га, что составляет 8,3% от всей площади сельского поселения.

На территории Большееловского сельского поселения расположены леса ГКУ «Елабужское лесничество» (16,18,86-89 лесные квартала).

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Вся площадь лесного фонда, расположенного в границах Большееловского сельского поселения, (433,1 га) представлена  исключительно защитными лесами, из которых:

- 14,5 га леса, расположенные в лесостепных зонах. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции;

- 306,5 га леса, расположенные вдоль водных объектов. Целевое назначение лесов этой категории – регулирование объёма стока дождевых и талых вод, предотвращение эрозии почв в поймах рек и их прибрежной части, регулирование гидрологического режима водных объектов;

- 112,1 га нерестоохранные полосы лесов. Целевое назначение лесов этой категории – создание благоприятных условий для нереста, сохранения и обеспечения полноводности и чистоты водоёмов.

Лесопромышленный комплекс

Зарегистрированных деревообрабатывающих производств на территории Большееловского сельского поселения нет.

### Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011г. объем жилищного фонда Большееловского сельского поселения (с.Большое Елово) составил 6,6 тыс.кв.м общей жилой площади.

В настоящее время жилой фонд Большееловского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой.

Таблица 2.3.4

Характеристика существующего жилого фонда 
Большееловского сельского поселения (на начало 2011 года)

| Показатели | Единица измерения | с.Большое Елово |
| --- | --- | --- |
| Территория | га | 36,5 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 6,6 |
| Плотность застройки | кв. м / га | 179,9 |
| Население | человек | 316 |
| Плотность населения | человек / га | 8,7 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Большееловскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 20,8 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

За 2011 год в Большееловском сельском поселении введен в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом площадью 85 кв.м.

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Большееловском сельском поселении имеется 1 детский сад проектной вместимостью 10 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет также 10 человек (49,5% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет Большееловского сельского поселения). Следовательно, детские сады заполнены на 100% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 97,2% от нормативной потребности.

Общеобразовательных школ в Большееловском сельском поселении на сегодняшний день не имеется. Дети школьного возраста (24 человека) из с.Большое Елово доставляются в общеобразовательную школу с.Яковлево на школьном автобусе.

Из внешкольных учреждений в Большееловском сельском поселении функционирует кружок детского творчества при доме культуры мощностью 30 мест. Обеспеченность населения местами во внешкольных учреждениях составляет 73,5% от нормативной потребности.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Елабужского муниципального района осуществляет МБУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Елабуга, Костенеевская врачебная амбулатория и Мортовская участковая больница, в состав которой также входит стационар и поликлиника.

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Елабужского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 57,2% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Елабужского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи: при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 13 специализированных автомобилей и в с.Морты на 1 автомобиль. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Большееловское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи, расположенной в с.Морты.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Большееловском сельском поселении функционирует 1 фельдшерско-акушерский пункт  проектной мощностью 6 посещений в смену. Обеспеченность данным объектом на сегодняшний день составляет 100% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Большееловском сельском поселении функционирует СДК «Елово» вместимостью 300 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей менее 500 человек должна соответствовать нормативу 100 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 300% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Большееловского сельского поселения составляет 2,5 тыс.экземпляров. В настоящее время в поселении функционирует Большееловская сельская библиотека мощностью 7,9 тыс.экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 312,5% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В настоящее время спортивных залов в Большееловском сельском поселении не имеется.

Плоскостные спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения в Большееловском сельском поселении отсутствуют.

Плавательные бассейны

В Большееловском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Елабужского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Елабужского муниципального района плавательными бассейнами составляет 18% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

В  Большееловском сельском поселении имеется один магазин торговой площадью 100 кв.м. Данная торговая площадь соответствует 105,5% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Большееловском сельском поселении (с.Большое Елово) имеется одно отделение связи, действует отделение Сбербанка Российской Федерации мощностью 1 операционное место.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Большееловском сельском поселении отсутствуют.

В Большееловском сельском поселении возле с.Большое Елово имеется одно действующее православное кладбище общей площадью 0,99 га, заполненность которого - 90%. Свободные территории кладбища составляют 0,099 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 130,5% от нормативной потребности.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в Большееловском сельском поселении осуществляется пожарной частью, в распоряжении которой находится 1 специализированный автомобиль. Согласно Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для обеспечения пожарной безопасности, в поселении должно находиться 1 пожарное депо на 2 автомобиля. Обеспеченность составляет 50%.

Полиция

В с.Большое Елово имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Помимо обслуживания Большееловского сельского поселения в обязанности участкового также входит обслуживание населенных пунктов Яковлевского сельского поселения. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативной обеспеченности (1 участковый уполномоченный в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Большееловского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5

Анализ обеспеченности населения Большееловского сельского поселения  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 49,5% детей в возрасте 1-6 лет* | 10 | 10 | 97,2 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 15 | отсутствуют | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 41 | 30 | 73,5 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 4 | отсутствуют | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 6 | 6 | 100,0 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 111 | отсутствуют | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 616 | отсутствуют | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 23,7 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, дома культуры | место | 100 мест | 100 | 300 | 300,0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 2528 | 7900 | 312,5 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 95 | 100 | 105,5 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 13 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 2 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | операц.место | 1 операц.место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Пожарное депо | объектов/ машин | 1 объект по 2 а/м на население до 2000 чел. | 1/2 | 1/1 | 50 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,1 | 0,099 | 130,5 |

* в качестве нормативного показателя принимается количество детей посещающих данные учреждения от общей численности детей дошкольного возраста

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Основным местом отдыха местного населения является р.Вятка, протекающая в западной части поселения. Следует отметить, что данное место отдыха находится вдали от санитарно-защитных зон и в дальнейшем может быть рекомендовано для использования в рекреационных целях. На р.Вятка имеется пляж, однако данное место отдыха не благоустроено и не является официальным.

Помимо этого, излюбленным местом отдыха местных жителей является озеро Большое, расположенное в западной части Большееловского сельского поселения. В настоящее время озеро активно используется в летний период для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

Рекреационные ресурсы Большееловского сельского поселения также представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

Площадь лесного фонда поселения составляет 433,1 га. Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Близкое расположение лесных массивов около с.Большое Елово позволяет использовать его территорию практически каждодневно, а также повышает привлекательность населенного пункта для размещения дач.

Часть территории лесного фонда и других природно-рекреационных ресурсов поселения находится в санитарно-защитных зонах скотомогильника и машинно-тракторного парка.

Помимо вышесказанного, на территории Большееловского сельского поселения расположен религиозный (паломнический) объект – Архангельская церковь.

## Историко-культурное наследие

### Объекты культурного наследия на территории 
Большееловского сельского поселения

Михаило-Архангельская церковь в с. Большое Елово – однопрестольный каменный храм в псевдорусском стиле, построенный в 1884-1891 гг. на средства елабужских купцов Стахеевых по проекту архитектора В.М.Дружинина.

Памятник относится к губернскому капиталистическому периоду (1861-1920 гг.), стоит на государственной охране, является памятником  регионального значения.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф и геоморфология

Большееловское сельское поселение расположено в Камском геоморфологическом районе в пределах Елабужской возвышенности Приуральской провинции с умеренным эрозионным расчленением и общим наклоном с севера-востока на юго-запад (Атлас земель…, 2005).

На большей части территории рельеф представляет собой умеренно расчлененную денудационную и аккумулятивную равнину нижнего плато с абсолютными высотами  53,5-182,2 м.

В геоморфологическом отношении рассматриваемое поселение расположено в пределах склонов, поймы и надпойменной террасы долины реки Вятка и ее небольших притоков (ручьев).

Уклон поверхности территории составляет от 1% до 3%.

На территории поселения развита овражная эрозия. Самый крупный овраг пересекает территорию поселения в широтном направлении, разветвляясь на мелкие и средние овраги. По тальвегу оврага протекает безымянный ручей. Общая длина оврага, включая его отвершки, составляет 14,5 км.

Кроме этого, в северо-западной и юго-западной частях поселения развиты овраги, направленные в сторону поймы р. Вятки и переходящие в обрыв. В рельефе это выражено уступом с перепадом высот 38,9-43,6 м.

### Геологическое строение

В геологическом строении территории Большееловского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили среднепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена нижне- и среднепермским отделами.

Нижнепермский (приуральский) отдел представлен казанским ярусом. В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями. В верхней части встречаются прослои бурых углей мощностью от первых сантиметров до 1,0 м.

Отложения верхнеказанского подъяруса относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов. В последнем случае верхнеказанские отложения перекрываются породами уржумского яруса. К подъярусу относятся однообразные глинисто-алевролитовые красноцветные отложения с маломощными прослоями известняков, мергелей. Мощность отложений подъяруса составляет 50–85 м.

Неогеновые отложения на территории Большееловского сельского поселения развиты спорадически, слагая палеоврезы, в верхах разреза представлены акчагыльским региоярусом верхнего (плиоцен) отдела.

Акчагыльский региоярус (N2a) включает отложения сокольской, чистопольской, аккулаевской и бикляньской свит.

Сокольская свита (N2sk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках от -34 м до -2 м, кровля – от 30 м до 81 м. Мощность свиты составляет 47–88 м. Отложения состоят из серых, коричневато-серых ленточно-слоистых глин, алевритов с прослоями аллювиальных песков, песчаников, редко – мергелей. Встречаются включения вивианита, прослои бурых углей.

Чистопольская свита (N2čp). Преобладающими породами свиты являются известковистые глины, содержащие относительно большое количество вивианита. Встречаются ленточные и тонкослоистые разности глин озерного происхождения. Кровля свиты залегает на абсолютных отметках от 65 м до 120 м. Мощность свиты составляет 31–68 м.

Аккулаевская свита (N2akk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках от 65 м до 120 м; кровля – от 97 м до 130 м. Мощность свиты изменяется от 14 м до 35 м. Морские отложения представлены темно-серыми, коричневыми и зеленоватыми глинами со стяжениями известняка, сидерита и пирита. В нижней части свиты преобладают пески, иногда с галечниками и алевритами. Пресноводные отложения состоят из черных, темно–серых глин с пятнами вивианита, стяжениями сидерита, пирита и прослоями бурого угля, торфа.

Бикляньская свита (N2bk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках 97–130 м. Максимальная отметка отложений свиты достигает 155 м. Вскрытая мощность бикляньских отложений составляет 6–30 м. В основании распространены серые, желтые, коричневые мелко- и среднезернистые глинистые пески, иногда с галькой и щебнем пермских пород. Выше залегают темно-серые до черных жирные слабоизвестковистые горизонтально-слоистые глины с гнездами ожелезнения.

Ширина основных неогеновых врезов изучаемой территории (палео-Вятка) в верхней части составляет 0,5-3,0 км. Подстилаются неогеновые осадки, в основном, средне- и нижнепермскими (казанскими и уфимскими), а в переуглублениях – нижнепермскими (сакмарскими и ассельскими) отложениями.

Распределение неогеновых отложений по площади имеет свои закономерности:

- отложения больших мощностей (более 50 м) приурочены к древней долине реки Вятка и к зонам долгоживущих тектонических нарушений;

- преобладающими породами в неогене являются глины 89,2%; пески и галечники в среднем занимают около 10 %;

- неогеновые глины имеют, по данным рентгеноструктурного анализа, преимущественно монтмориллонитовый состав, низкие содержания слюд, полевых шпатов, кварца. Это отличает их от перекрывающих четвертичных отложений.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, где вскрываются коренные пермские и неогеновые отложения. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 68,4 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями внеледниковой зоны, преимущественно аллювиального генезиса. Кроме того, достаточно широко развиты делювиальные, солифлюкционно-делювиальные, элювиально-делювиальные отложения и элювиальные образования. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения. Диапазон абсолютных высот залегания четвертичных осадков составляет 224 м, изменяясь от 8 до 232 м.

### Тектоника и сейсмичность

Территория Большееловского сельского поселения, как и вся территория Елабужского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы.

Территория сельского поселения находится в Прикамской сейсмогенной зоне. Прикамский разлом является сейсмогенерирующим. В 1989 г. в данной зоне зафиксировано несколько местных землетрясений.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах", действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Елабужского муниципального района (в том числе Большееловское сельское поселение) относится к 6-балльной (карта В) и 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

### Полезные ископаемые

По материалам МЭПР РТ Большееловское сельское поселение расположено в пределах двух нефтяных участков: Танайского и Кирменского, выделенных в целях геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений.

Кирменский лицензионный участок занимает западную часть поселения. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти выдана ОАО «РИТЭК» сроком с 17.05.2001 по 01.07.2026 гг.

Танайский лицензионный участок занимает восточную часть поселения. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти выдана ОАО «РИТЭК» сроком с 10.05.2001 по 01.07.2026 гг.

### Гидрогеологическая оценка территории

Описание гидрогеологических условий Большееловского сельского поселения территории Елабужского муниципального района приведено по результатам работ, выполненных по теме: «Поисковые работы на Елабужско-Менделеевской площади», 2004 г., г. Казань.

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и непосредственно приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

Гидрогеологическое расчленение разреза проведено с учетом геологических и структурных особенностей строения района и в соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000. На рассматриваемой территории выделены (сверху-вниз) следующие гидростратиграфические подразделения:

Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт –аQI-IV

Слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE)

Водоносный (слабоводоносный) локально водоупорный  плиоценовый терригенный  комплекс–N2

Водопроницаемый локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный горизонт–P2ur

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс-P2kz2

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz12-3

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz11

Водоносный шешминский терригенный комплекс– P2ss

Водоносный стерлитамакско-соликамский комплекс Р1st – P2sl

Водоупорный тастубский сульфатно-карбонатный комплекс (P1ts)

С точки зрения целевого использования на территории рассматриваемого сельского поселения наибольший интерес представляют водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс, водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс и шешминский терригенный комплекс.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz12-3

Комплекс приурочен к отложениям пачек 2 и 3 нижнеказанского подъяруса и "среднеспириферовому" известняку, залегающему в кровле пачки 1. Распространен почти повсеместно.

Нижнеказанские отложения характеризуются значительным разнообразием фаций, что обуславливает изменчивость литологического состава пород. Водопроницаемые  и водоупорные породы не выдержаны по простиранию, имеют резко изменчивую мощность.

Водопроницаемыми породами служат известняки трещиноватые, кавернозные, пористые, органогенные. Мощность известняков меняется от 0,1 до 2,8 м.

В средней и верхней фациальных пачках водопроницаемыми породами являются песчаники, реже алевролиты, мощностью 1-3,8 м, реже до 8,4 м. Водопроницаемые породы залегают среди плотных глин и алевролитов, обусловливая субнапорный характер подземных вод.

Питание комплекса на участках выхода его на поверхность (в сводах структур, склонах долин рек) осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В пределах водоразделов и их склонов комплекс подпитывается за счет перетоков вод из верхних водоносных толщ, в долинах рек – за счет восходящей разгрузки из более глубоких водоносных комплексов. Нижним водоупором служат "лингуловые глины" и глинисто-алевролитовые породы 3 пачки.

Водообильность комплекса весьма изменчива даже в пределах небольших участков. Это в решающей степени связано с фациальной изменчивостью водовмещающих пород, а также с геолого-структурными особенностями их залегания. Установлено, что повышенная водообильность нижнеказанских отложений наблюдается вдоль склонов современных и древних эрозионных врезов, а также вдоль склонов положительных структур или на крыльях прогибов. В общем случае водообильность комплекса выше там, где нижнеказанские отложения залегают на относительно небольшой глубине от поверхности. Удельные дебиты скважин составляют 0,2-3 л/с, дебиты родников в пределах рассматриваемой территории колеблются от 0,08 до 1,5 л/с.

Состав вод гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный, реже сульфатный, хлоридно-сульфатный, смешанный по катионам с минерализацией 0,3-0,6 г/л, редко 0,6-1,4 г/л. Жесткость вод преимущественно составляет 4,8-7,1 ммоль/л.

Нижнеказанский водоносный комплекс практически не используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz11

Приурочен к «лингуловым глинам» первой фациальной пачки нижнеказанского подъяруса.

Комплекс сложен плотными жирными глинами, алевролитами, редко с прослоями известняков и песчаников, залегающих линзообразно. Прослои водосодержащих пород обводнены. Водоупорные породы довольно выдержаны. «Лингуловые глины» разделяют водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс от водоносного шешминского терригенного комплекса, в котором часто встречаются подземные воды с повышенной минерализацией и жесткостью. Мощность водоупорных пород составляет 10-20 м.

Водоносный шешминский терригенный комплекс– P2ss

Водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса верхней перми и базальной части первой пачки нижнеказанского подъяруса. Кровля шешминского горизонта в пределах Елабужского поднятия залегает на абсолютных отметках 120 – 125 м. Толща характеризуется значительным разнообразием фаций с часто изменяющимся литологическим составом пород.

Отложения представлены переслаиванием песчаников, глин и алевролитов. Водовмещающими являются трещиноватые песчаники, преимущественно коричневых тонов. Структура тонко- и мелкозернистая, редко среднезернистая. Текстура неяснослоистая, цемент песчано-глинистый, в нижней части разреза чаще глинистый. Всего в полном разрезе комплекса выделяется до 17 прослоев песчаника мощностью от 4-6 м до нескольких десятков сантиметров. Общая мощность песчаников составляет 20-25 м. Относительными водоупорами являются алевролиты и глины. Питание минимального комплекса осуществляется за счет перетекания из вышележащих пород. Разгрузка происходит в региональные эрозионные врезы. По характеру циркуляции и условиям залегания подземные воды комплекса пластово-поровые и пластово-трещинные, чаще всего напорные. Гидростатические напоры по мере увеличения глубины вскрытия комплекса в долинах рек возрастают.

Обводненность комплекса изменчива, удельные дебиты скважин составляют  от 0,06 до 4,2 л/с, чаще - 0,1-1,0 л/с. Повышенная водообильность комплекса наблюдается вдоль склонов положительных структур, а также на участках, тяготеющих к глубоким эрозионным врезам.

Родниковый сток из шешминского комплекса наиболее интенсивный. Дебиты родников составляют 1,5-2,6 л/с.

В разрезе комплекса наблюдается вертикальная гидрогеохимическая зональность. В пределах верхней пачки на рассматриваемой территории преобладают пресные гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые воды умеренно жесткие с минерализацией до 800 мг/л. Вниз по разрезу их состав меняется на гидрокарбонатно-сульфатный и хлоридно-сульфатный, а минерализация достигает 2-3,5, реже 7 г/л, жесткость до 25 ммоль/л, кроме того, резко повышается концентрация бора (до 10 и более ПДК).

Подземные воды верхней пачки шешминского водоносного комплекса широко используются для водоснабжения. Однако опыт эксплуатации водозаборов, каптирующих шешминский водоносный комплекс, показал, что при сосредоточенном водоотборе, превышающем естественные ресурсы подземных вод комплекса, происходит подтягивание солоноватых вод из нижних горизонтов, что приводит к повышению их минерализации и жесткости.

Водоносный стерлитамакско-соликамский сульфатно-карбонатный комплекс (P1st-P2sk)

Водоносный стерлитамакско-соликамский сульфатно-карбонатный комплекс распространен повсеместно под толщей шешминских отложений. На отдельных участках кровля комплекса прорезана тальвегом палеодолин и перекрывается плиоценовыми отложениями. Комплекс представлен доломитами, известняками, мергелями с прослоями трещиноватых гипсов и ангидритов, а также прослоями пестроцветных глин и песчаников. Водообильность довольно однородная, удельные дебиты скважин составляют от 1,0 до 2,8 л/с, воды напорные. Статические уровни устанавливаются на абсолютных отметках 60-65 м. Основное направление потока происходит в сторону от купола к прогибам и согласуется с тектоническим строением территории.

По химическому составу подземные воды изменяются от гидрокарбонатно-сульфатных, кальциево-магниевых до хлоридно-сульфатных, кальциево-магниевых с минерализацией от 1,6 до 6,9 г/л.

Воды стерлитамакско-соликамского комплекса широко используются для водоснабжения г. Елабуги и близлежащих населенных пунктов и эксплуатируются как одиночными скважинами, так и групповыми водозаборами, часто совместно с пресными водами шешминских отложений, реже неогеновых.

### Поверхностные воды

Большееловское сельское поселение расположено на водосборной площади р. Вятка и относится к территориям с достаточной водообеспеченностью. Поверхностными водными объектами поселения являются р. Вятка ее безымянный приток, а также река Вонюшка, протекающая в северо-восточной части поселения. К р. Вятке приурочено большое количество озер, в основном, старичных и пойменных. Наиболее крупное из них - оз. Нижнее, расположенное в северо-западной части поселения.

Река Вятка - самый крупный правый приток реки Камы. Длина реки составляет 1314 км (в пределах поселения 3,8 км), площадь бассейна - 129 тыс. км².

Река берет начало на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии, впадает в Каму в 15 км ниже города Мамадыш. Для Вятки характерны резкие изменения направления течения (с севера на юго-запад, а затем на юго-восток) и большая извилистость на всём протяжении. Вятка – типично равнинная река, текущая большей частью в широкой долине с пологими склонами. В низовьях расширенные и суженные участки долины чередуются через 1 – 5 км. Много перекатов.

Питание, главным образом, снеговое. Средний годовой расход воды - 890 м³/с, наибольший – 8990 м³/с, наименьший – 120 м³/с. Замерзает в первой половине ноября, вскрывается во второй половине апреля.

Вятка - сплавная река. По ней осуществляется регулярное судоходство до города Кирова (700 км от устья), весной до пристани Кирс (свыше 1000 км).

Остальные реки на территории сельского поселения относятся к малым равнинным рекам, для которых характерно высокое весеннее половодье продолжительностью 26 – 28 дней. За этот период проходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания эти реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

### Оценка климатических условий

Климатическая характеристика Большееловского сельского поселения приведена по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на метеостанции г. Елабуга.

Большееловское сельское поселение относится к климатическому району IВ. Климат данной территории умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом (Климат Татарской АССР, 1983).

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9(С (табл. 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -11,2 | -4,6 | 4,9 | 13,1 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 11,2 | 3,8 | -4,1 | -9,5 | 3,9 |

Зимой температуры воздуха достаточно низкие, причем средняя температура января составляет – 11,4оС, а минимальная температура доходит до – 47°С.

По количеству осадков рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения (в среднем 547,2 мм в год) (табл. 2.5.2,  2.5.3).

Таблица 2.5.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,9 | 29,7 | 22,3 | 30,7 | 43,7 | 62,7 | 63,4 | 59,5 | 58,9 | 52,1 | 42,6 | 41,7 | 547,2 |

Таблица 2.5.3

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 101 |

Максимальная солнечная радиация данного климатического района согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» наблюдается в период с апреля по август. Средняя годовая солнечная радиация составляет 475 МДж/м2. При этом наибольшее количество тепла поступает в июне – июле (табл. 2.5.4), в декабре оно оказывается наименьшим в году (84 МДж/м2).

Таблица 2.5.4

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на  горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Суммарная солнечная радиация, МДж/м2 | Месяцы | Средняя за год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 475 |
|  | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |  |

Следует отметить, что весной возрастание радиации от месяца к месяцу, начиная с марта и до конца мая включительно, составляет в среднем 186,5 МДж/м2. В конце лета начинается ее понижение. Так, от июля к августу понижение составляет 180 МДж/м2, от августа к сентябрю – 209 МДж/м2, от сентября к октябрю – на 219 МДж/м2. Начиная с января происходит уже возрастание, вначале небольшое (от января к февралю на 107 МДж/м2). Максимум солнечной радиации (прямой и рассеянной), падающей на горизонтальную поверхность рассматриваемого сельского поселения, приходится на июль (табл. 2.5.5).

В годовом цикле ветров преобладают юго-западные и западные ветры, доля которых составляет 39 % (табл. 2.5.5).

Таблица 2.5.5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 24 | 19 | 9 | 15 |
| II | 6 | 5 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | 9 | 15 |
| III | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 9 | 15 |
| IV | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 | 11 | 13 |
| V | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 18 | 12 |
| VI | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 21 | 14 | 16 |
| VII | 13 | 14 | 10 | 7 | 9 | 8 | 19 | 20 | 18 |
| VIII | 14 | 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | 16 |
| IX | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 25 | 16 | 18 |
| X | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12 |
| XI | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 22 | 23 | 9 | 10 |
| XII | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 26 | 17 | 9 | 16 |
| год | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 21 | 13 | 15 |

- Роза ветров по повторяемости направлений ветра в %

Средние месячные скорости ветра имеют большую амплитуду колебаний, чем годовые. Они варьируют от 2,0 до 2,9 м/с (табл. 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

Наибольшая повторяемость ветра находится в пределах от 2 до 3 м/с и составляет 38,5 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 5,9 %, от 12 до 13 м/с – 0,4 %. Повторяемость ветра со скоростью свыше 15 м/с составляет в среднем 0,1 % (табл. 2.5.7).

Таблица 2.5.7

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 м/с | 2-3 м/с | 4-5 м/с | 6-7 м/с | 8-9 м/с | 10-11 м/с | 12-13 м/с | 14-15 м/с | 16-17 м/с | 18-20 м/с | 21-24 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,5 | 38,5 | 16,2 | 5,9 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - |

Количество туманов невелико и составляет в среднем 4 дня с туманом в год (табл. 2.5.8).

Таблица 2.5.8

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Времена года выражены четко. В начале апреля начинается весна, но заморозки в воздухе заканчиваются только 19-25 мая, а на почве заморозки случаются и в начале июня. От мая к апрелю и от апреля к маю идет быстрое нарастание температур приземного слоя воздуха - среднемесячные температуры поднимаются на 10°С. К 15 апреля почва оттаивает на 20 см, а к 24 апреля оттаивание почвы заканчивается и после нескольких дней просыхания, к началу мая, она готова к началу полевых работ. Прогревание почвы происходит быстро. Средняя температура воздуха в июле достигает 19,9°С и держится иногда до сентября. Сумма среднесуточных температур выше 10°С достигает 2150°С, что вполне достаточно для вегетационного периода. Продолжительность вегетационного периода определяется в 172 дня. Осенью, в середине сентября, начинаются заморозки, причем они могут быть даже и в середине августа. В конце октября начинает промерзать почва обычно до 1 м, а иногда за зиму она промерзает до 1,5 м. Продолжительность устойчивого промерзания почвы достигает 170 дней (Климат Татарской АССР, 1983).

Снежный покров существенно влияет на формирование климата зимнего периода, главным образом из-за большой отражательной способности поверхности снега. В итоге наибольшее количество тепла, получаемого зимой от солнца, почти полностью отражается. В то же время малая теплопроводность снега затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, способствуя сохранению тепла, накопленного к осени. Самый ранний снежный покров устойчиво ложится 22 октября, средний – 15 ноября и поздний – 16 декабря. В течение всей зимы происходит нарастание высоты снежного покрова и только в конце марта его высота начинает уменьшаться, а в середине апреля он исчезает совсем (Отчет об инженерно-геологических изысканиях…, 2006). Сохранность от ветрового передувания снежного покрова важна для накопления почвенной влаги в весенний период.

Климатические условия территории благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Теплое и увлажненное лето, холодная и снежная зима обеспечивают произрастание озимых и яровых культур.

Большееловское сельское поселение располагается в зоне умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий – 40 % (по данным АС Казань);

- мощность приземных инверсий – 0,4 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 42 %;

- продолжительность туманов – 19 ч.

### Опасные природные процессы и инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По категории сложности инженерно-геологических условий  территорию Большееловского сельского поселения можно разделить на две части - западную и восточную. Западная часть характеризуется, преимущественно, сложными условиями, восточная часть -  условиями средней сложности.

В западной части распространены склоновые поверхности на неогеновых отложениях, выделены зоны развития биогенных грунтов (заторфованных, заиленных, с примесью органических веществ). Данные участки, в свою очередь, осложнены интенсивным развитием опасных экзогенных геологических процессов и явлений (эрозия, суффозия, подмывы берегов и др.).

В восточной части развиты склоновые поверхности на уржумских и казанских отложениях.

Ниже дается краткое описание развитых на территории Большееловского сельского поселения опасных экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений.

Эрозионные процессы

Наиболее активным видом экзогенных геологических процессов являются процессы эрозии, которые отвечают за большинство современных форм рельефа. На территории поселения преимущественно выделяются 2 вида эрозионной деятельности:

- подмыв р. Вяткой и ее притоками береговых склонов (абразия);

- овражная эрозия;

Первый вид является результатом волновой эрозионной деятельности с размывом поймы, уступов надпойменных террас, коренных склонов и формированием бечевников.

Овражная эрозия приурочена к постоянным и временным водотокам, которые являются притоками р. Вятки.

Суффозия

Размыв внутри толщи пород имеет незначительное развитие. Образует небольшие воронки диаметром от 0,3 до 0,8 м, которые дают начало промоинам и оврагам. Проявления суффозии приурочены к областям развития мощных четвертичных отложений (преимущественно песчаных осадков аллювиального происхождения) в западной и южной частях поселения.

Распространение специфических грунтов

На территории Большееловского сельского поселения наибольшим распространением пользуются органо-минеральные и просадочные грунты.

К органо-минеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торфы и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95). Они представлены биогенными (болотными) отложениям пойм и надпойменных террас р. Вятки.

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органо-минеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органо-минеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств слагающих его грунтов.

Подтопление.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долины р. Вятки и ее притоков, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

### Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафтная специфика территории сельского поселения обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира.

Большееловское сельское поселение расположено в Елабужско-Предкамском ландшафтном районе в пределах бореальной ландшафтной зоны, подтаежной ландшафтной подзоны.

Елабужско-Предкамский ландшафтный район является возвышенным, с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными, сосново-широколиственными, сосново-травяными лесами (с доминированием в настоящее время березняков, осинников и культур сосны и ели) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

В таблице 2.5.9 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района (Схема территориального планирования РТ, 2010).

Таблица 2.5.9

Количественные показатели Елабужско-Предкамского возвышенного ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Средняя абс. высота, м | Сумма биолог. актив-ных температур, С( | Гидро-терми-ческий коэффициент | Максимальная высота снежно-го покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/ м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/ км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 123 | 2151 | 1,7 | 44 | 8,4 | 1,0 | 3768 | 597 | 0,487 | 7,8 | 56 | 3,0 |

Природные ландшафты рассматриваемого сельского поселения  приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта.

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы, к которым приурочены населенные пункты.

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, и они испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного функционального типа, а также самое опосредованное воздействие через рекреационный функциональный тип.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий;

- сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые пашнями, пастбищами, сенокосами;

- рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными участками и прибрежными территориями.

Почвы

Почвенный покров поселения представлен светло-серыми лесными, аллювиальными дерново-насыщенными и дерново-среднеподзолистыми почвами.

Светло-серые лесные почвы распространены в центральной части поселения. Это относительно бедные, плохо структурированные почвы с мощностью гумусового горизонта 20-35 см, содержанием гумуса 2,4-5,7 % и кислой реакцией. Они имеют малую буферную емкость и низкую сорбционную способность – не могут удерживать большинство загрязнителей за исключением группы малоподвижных металлов, но они служат субстратом поверхностей и фильтрационной миграции многих поллютантов.

Дерново-среднеподзолистые почвы распространены в северо-западной части поселения. Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее строение: пахотный слой (Ап) белесовато-серого цвета, непрочной структуры или бесструктурный. Ниже залегает гумусово-аккумулятивный или дерновый горизонт (А1), еще ниже – подзолистый (А2), сменяющийся сначала переходным, а затем иллювиальным, который постепенно переходит в почвообразующую или материнскую породу (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Кроме зональных типов почв на территории сельского поселения широко распространены интразональные почвы, представленные аллювиальным типом. Они сформировались в долине р. Вятки в условиях периодического затопления паводковыми водами. Именно на них существуют лучшие естественные сенокосы.

Растительный и животный мир

Естественная растительность представлена лесами, лугами и пастбищами.

Леса, преимущественно, приурочены к центральной части территории, т.е. к берегам безымянных рек и к оврагам. Породный состав леса представлен, в основном, соснами.

В сельском поселении широко распространены луга. Они приурочены к периодически затапливаемым территориям р. Вятки и поймам ее притоков. В составе растительности естественных лугов и пастбищ преобладают семейства злаковых, бобовых. В балках, логах, эрозионных понижениях, поймах рек большое распространение получили заросли кустарников: ивняка, ольшанника, шиповника и др. В поймах рек произрастают такие растения, как ива, черная ольха, осокорь, тополь, черемуха.

Наличие крупной реки обусловило множество болот и озер, где произрастает типичная болотная растительность, представленная камышом, рогозом и др.

В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть нелесной территории района распахана и занята сельскохозяйственными культурами.

Расположение поселения в прибрежной зоне р. Вятка обуславливает большое число видов птиц, свойственных прибрежным, околоводным и пойменным местообитаниям. Околоводные птицы вместе с представителями синантропного комплекса составляют до 70 % от всего населения птиц. Во время осеннего и весеннего пролета у реки наблюдаются скопления околоводных, водоплавающих птиц, некоторые из которых являются объектами охоты (Зеленая книга РТ, 1993). В лесах широко распространены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. В открытых биотопах встречаются чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Мозаичность, наличие широкого спектра местообитаний – от селитебных, урбанизированных биотопов, плакорных лесов и лугов до пойменных, заболоченных биотопов – определяет состав местной фауны млекопитающих. Наиболее богато представлены грызуны и хищники. По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, водяная, рыжая, серые полевки, бурозубка обыкновенная, мышь лесная). Из видов герпетофауны обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. На территории обитают охотничьи виды (ондатра, волк, лисица, заяц-русак).

Рыбные ресурсы представлены общераспространенными видами рыб (лещ, пескарь, щука, головаль, налим и др.) в р. Вятке и ее притоках.

## Современное состояние окружающей среды

### Оценка состояния атмосферного воздуха

Большееловское сельское поселение расположено в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, на его территории создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов от стационарных источников и транспорта.

Из стационарных источников, которые могут оказать воздействие на состояние атмосферного воздуха, функционируют зерноток и склад зерна - объекты V класса опасности, размеры санитарно-защитных зон которых составляют 50 м. В настоящее время в нарушение требований,  установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, часть жилой застройки с. Большое Елово расположена в их санитарно-защитных зонах.

Остальные объекты, сосредоточенные в северной части с. Большое Елово (комплекс КРС, свиноферма, конный двор) в настоящее время не действуют.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются гаражи МТП, расположенные в южной части с. Большое Елово. Также территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «М7 Волга – Большой Шурняк» и дороги местного значения. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

### Оценка состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения

Водоснабжение на территории Большееловского сельского поселения осуществляется из подземных источников водоснабжения. Так, в поселении действует один подземный водозабор, который расположен на юго-восточной окраине с. Большое Елово.

Характеристика водозаборной скважины представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Основные характеристики эксплуатационных скважин

| №№ Скв | Местоположениескважины | Абс. Отм. устья, м | Глубина, м | Инт-л опробов. | Геол. индекс | Глубина Статическ. уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большое Елово | 25 | 90 | 80-90 | P2kz1 | 45 | 1,6 | 2,0 | 0,418 |

Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями известняков и мергелей, залегающие на глубине 80-90м.

Контроль качества подземных вод производится аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Елабужском районе и городе Елабуга. По изученным показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. По микробиологическим показателям вода также соответствует установленным нормам.

Водозаборная скважина имеет ограждение, оборудована краном для отбора воды. Отсуствует расходомер для учета количества отбираемой воды, оборудование для замера динамического уровня. Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод.

Для водозабора установлены 1,  2 пояс  зоны санитарной охраны – 30 м и 3 пояс зоны санитарной охраны – 230 м. Первый и второй пояс зоны санитарной охраны совмещены и соответствует режиму использования, указанному в СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 3 поясе зоны санитарной охраны расположена неблагоустроенная усадебная жилая застройка, что противоречит режиму использования данной зоны, установленному СанПиН 2.1.4.1110-02.

Поверхностные воды

Качество воды в поверхностных водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, поверхностным стоком с территории с. Большое Елово, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек, пересекающих территорию Большееловского сельского поселения, являются объекты сельского хозяйства. К загрязнению рек приводит несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

Кроме этого, в нарушение требований, установленных Водным кодексом РФ, в водоохранной зоне Безымянной реки расположено кладбище, а в непосредственной близости от нее - сибиреязвенный скотомогильник.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как с. Большое Елово не имеет централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

### Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву. Загрязнение почвенного покрова территории поселения обусловлено наличием объектов агропромышленного комплекса и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, ростом абразионных процессов, в т. ч. размывом и разрушением берегов крупных и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автодороги регионального значения «М7 Волга - Большой Шурняк» проходящая по центральной части поселения и пересекающая с. Большое Елово.

Также воздействие на почвенный покров оказывает гараж МТП, расположенный в  с. Большое Елово. При ремонтных работах в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы.

Исследования почв по микробиологическим и паразитологическим показателям в ТО Управления Роспотребнадзора в Елабужском районе на территории Большееловского сельского поселения  не проводились.

### Отходы производства и потребления

В Большееловском сельском поселении все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Всего в поселении установлено четыре контейнера. Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО г. Набережные Челны, расположенного юго-западнее н.п. Новые Сарайлы на расстоянии 1 км.

Промышленные отходы. Источниками образования промышленных отходов в сельском поселении являются гаражи МТП и склады ГСМ.

Основным видом отходов, образующихся от МТП и ГСМ, являются  ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры.

Отходы животноводства.

Так как в сельском поселении нет действующих животноводческих ферм, источниками образования животноводческих отходов являются личные хозяйства жителей с. Большое Елово. Объемы образования данного вида отходов невелики. Образовавшийся навоз временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники. На территории поселения расположены 3 сибиреязвенных скотомогильников (недейств.) и одна биотермическая яма (действ.). Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В этих пределах запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта. При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

Сибиреязвенные скотомогильники.

Первые два сибиреязвенных скотомогильника (недейств.) расположены севернее с. Большое Елово на расстоянии 1500 м. Территории их санитарно-защитных зон, в пределах которых запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием грунта, заняты пахотными землями и природными территориями.

Третий сибиреязвенный скотомогильник (недейств.) расположен западнее с. Большое Елово на расстоянии 600 м, в санитарно-защитной зоне данного скотомогильника расположена жилая усадебная и общественная застройка с. Большое Елово.

Следует также отметить, что юго-западную часть территории Большееловского сельского поселения частично накрывает санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на землях Яковлевского сельского поселения.

Биотермические ямы (действ.).

Биотермическая яма расположена с западной стороны с. Большое Елово на расстоянии 700 м, в ее санитарно-защитной зоне расположена жилая и общественная застройка с. Большое Елово.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Большееловского сельского поселения также имеется кладбище, которое расположено в западной части с. Большое Елово. Режим санитарно-защитной зоны не нарушен. В то же время необходимо отметить, что кладбище расположено на расстоянии 50 м от сибиреязвенного скотомогильника, тем самым оказываясь в его санитарно-защитной зоне, что противоречит Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Кроме того, в нарушение требований, установленных Водным кодексом РФ, кладбище частично расположено в водоохранной зоне поверхностного водного объекта.

### Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Большееловского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к исследуемой территории метеостанции Елабуга путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 2.6.2).

Таблица 2.6.2

Ежемесячные и средние годовые значения мощности экспозиционной дозы в 2009 г., мкР/ч

| Месяцы | Среднее |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 |

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы в 2008 г. не претерпели значительных изменений по сравнению с 2007 г. и составили 10  мкР/ч, что соответствовало естественным значениям (Государственный доклад…, 2009).

При согласовании выбора земельного участка под строительство территориальным отделом Роспотребнадзора проводится пешеходная гамма-съемка участка. Акт выбора земельного участка согласовывается с Прикамским Территориальным Управлением Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения являются линии связи. По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Вклад в общую картину шумового загрязнения сельского поселения вносит автотранспорт. Потенциальным источником шумового загрязнения является дорога регионального значения 4 категории, проходящая через с. Большое Елово. В зоне акустического воздействия данной дороги оказывается часть жилой застройки села.

### Особо охраняемые природные территории

На территории Большееловского сельского поселения выделен земельный участок,  резервируемый под ООПТ, - «Вятский».

Режим использования особо охраняемых природных территорий и участков, резервируемых под них, отражен в разделе «Зоны с особыми условиями использования территории».

### Состояние озелененных территорий

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений в с. Большое Елово не сформирована. Озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха, отсутствуют. В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, зарослями кустарников и т.д.

В западной и северо-западной частях поселения расположены защитные леса Елабужского лесничества Мортовского участкового лесничества.

Кроме этого, необходимо выделить заливные луга, расположенные в северо-западной части поселения в пойме р. Вятки.

Таким образом, на текущий момент система зеленых насаждений Большееловского сельского поселения имеет общую площадь 614,6 га (таблица 2.6.3) и требует дальнейшего развития.

Таблица 2.6.3

Сведения о площади озелененных территорий

Большееловского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 433,1 | 12,6 |
| Кустарники | 166,3 | 2,7 |
| Озеленение кладбищ | 0,9 | 0,01 |
| Болота | 14,3 | 0,2 |
| Итого по Большееловскому сельскому поселению | 614,6 | 11,8 |

### Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения.

В настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто автономное, связанное с индивидуальными способностями организма. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов. По оценкам отечественных и зарубежных ученых состояние здоровья населения на 20-40% зависит от качества окружающей среды, на 10% - от деятельности служб здравоохранения.

Медико-демографические показатели здоровья населения

Показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, которые можно оценить по обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, койками, их занятости и т.д.

Таблица 2.6.4

Уровень и качество медицинского обслуживания населения

по Елабужскому муниципальному району

| Характеристика показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врач. и сред. медработниками на 1000 жителей |
| Врачей | 2,36 | 2,41 | 2,35 | 2,27 |
| Средних медицинских работников | 11,02 | 11,14 | 10,99 | 10,68 |
| Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей | 5,91 | 6,78 | 5,07 | 4,9 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) на 1000 жителей | 29,35 | 29,33 | 29,25 | 29,02 |
| Средняя занятость койки в году | 331 | 341 | 328 | 340 |
| Среднее пребывание больного на койке | 9,3 | 6,4 | 8,8 | 8,5 |
| Оборот койки | 35,4 | 36,5 | 37,5 | 40 |
| Число жителей на 1 койку | 169,2 | 147,5 | 196,9 | 203,9 |

Основным показателем состояния здоровья населения является демографическая ситуация. Как видно из приведенных ниже данных, за последний год естественный прирост населения равен нулю (табл. 2.6.5).

Таблица 2.6.5

Санитарно-демографические параметры населения

Большееловского сельского поселения

| № | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 6,37 | 7,75 | 9,71 | 6,64 | 10,14 |
| 2 | Общая смертность | 15,92 | 0,00 | 6,47 | 9,97 | 10,14 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Естественный прирост | -9,55 | 7,75 | 3,24 | -3,32 | 0,00 |

На состояние смертности и рождаемости влияют многие социально-экономические факторы.

Среди них значительное влияние на состояние здоровья населения оказывает санитарно–эпидемиологическое благополучие населения, а именно: общее состояние здоровья населения; уровень и качество медицинского обслуживания населения; уровень инфекционной заболеваемости; состояние и качество питьевой воды; уровень и качество питания населения и др.

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней среди основных возрастных групп населения, предоставленные центральной районной больницей Елабужского муниципального района, приведены в таблице 4.2.6.

Общеизвестно, что на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим особый интерес представляет изучение частоты общей заболеваемости детей Большееловского сельского поселения (таблица 2.6.6).

Таблица 2.6.6

Санитарно-демографические показатели детского населения

Большееловского сельского поселения

| № | Возрастная группа детей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 1 года | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 42 | 43 | 38 | 48 | 36 |
| 3 | Подростки 15-17 лет | 20 | 13 | 12 | 10 | 5 |

Как следует из представленных данных (табл.2.6.7), распространенность болезней среди населения Большееловского поселения в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась и составила  953 человек (в 2009 г. – 1130).

Уменьшилась заболеваемость и среди взрослого населения (от 18 и старше) – 1051 (в 2009 г. – 1291), среди подростков (15-17 лет) – 200 (в 2009г. - 800), а также среди детей (0-14)  –  395 (в 2009 г.- 481,5).

Первое место в общей структуре заболеваемости занимают болезни системы кровообращения (в 2010 г. – 253 чел.). За ними следуют болезни  костно-мышечной системы и соединительной ткани (179 чел.); болезни органов дыхания (135 чел.).

В структуре заболеваний среди взрослого населения лидируют: болезни системы кровообращения (292,5), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (209,5), органов дыхания (150,2), болезни органов пищеварения (75,1).

Среди подростков преобладают: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (300), болезни глаза и  его придатков  (200), болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (100), болезни органов дыхания (100), болезни кожи и подкожной клетчатки (100).

В структуре заболеваний среди детского населения лидируют: болезни кожи и подкожной клетчатки (132), болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (52,6), болезни органов дыхания (52,6), врожденные аномалии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости разработки оздоровительных мероприятий по улучшению условий водоснабжения населения, четкой инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, физических факторов воздействия, особенно при проектировании новых и реконструкции существующих объектов на территории Большееловского сельского поселения.

Таблица 2.6.7

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения  (на 1000 населения)

| Наименование | всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| классов заболеваний |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и ст.) |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|  | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | ана 1000 нас. | аабс. ч. | на 1000 нас. | аабс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | нна 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | нна 1000 нас. | абс. ч. | нна 1000 нас. | абс. ч. | нна 1000 нас. |
| ИТОГО по всем классам заболеваний | 460 | 1489 | 340 | 1130 | 282 | 953 | 57 | 1425 | 26 | 481,5 | 15 | 395 | 27 | 2250 | 8 | 800 | 1 | 200 | 376 | 1463 | 306 | 1291 | 266 | 1051 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 22 | 66,47 | 22 | 66,64 | 11 | 33,38 |  | 00 |  | 00 | 1 | 226,3 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 22 | 77,78 | 22 | 88,44 |  | 0 |
| Острые кишечные инфекции | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |
| Новообразования | 33 | 99,71 | 66 | 19,9 | 66 | 220,3 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 33 | 111,7 | 66 | 225,3 | 66 | 223,72 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 55 | 116,2 | 33 | 99,97 | 33 | 110,1 | 44 | 1100 | 22 | 337,0 | 22 | 552,6 |  | 00 | 11 | 1100 |  | 10 | 11 | 33,89 |  | 00 | 11 | 33,953 |
| Болезни эндокринной системы | 111 | 335,6 | 115 | 449,8 | 111 | 337,2 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 111 | 442,8 | 115 | 663,3 | 111 | 443,48 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 44 | 112,9 | 22 | 66,64 | 22 | 66,76 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 44 | 115,6 | 22 | 88,44 | 22 | 77,905 |
| Болезни нервной системы | 77 | 222,7 | 11 | 33,32 | 44 | 113,5 | 33 | 775 | 11 | 118,5 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 44 | 115,6 |  | 00 | 44 | 115,81 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 335 | 1113 | 112 | 339,9 | 66 | 220,3 | 99 | 2225 | 33 | 555,6 |  | 00 | 44 | 3333 | 22 | 2200 |  | 00 | 22 | 885,6 | 77 | 229,5 | 66 | 223,72 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 77 | 222,7 | 66 | 119,9 | 99 | 330,4 |  | 00 |  | 00,0 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | 77 | 227,2 | 66 | 225,3 | 99 | 335,57 |
| Болезни системы кровообращения | 998 | 3317 | 887 | 2289 | 775 | 2253 |  | 00 | 11 | 118,5 | 11 | 226,3 | 33 | 2250 |  | 00 |  | 00 | 995 | 3370 | 886 | 3363 | 774 | 2292,5 |
| Болезни органов дыхания | 776 | 2246 | 554 | 1179 | 440 | 1135 | 27 | 675 | 13 | 240,7 | 2 | 52,6 | 4 | 333 | 1 | 100 |  | 0 | 45 | 175 | 40 | 169 | 38 | 150,2 |
| Болезни органов пищеварения | 45 | 146 | 29 | 96,3 | 19 | 64,2 | 5 | 125 | 1 | 18,5 |  | 0 | 2 | 167 |  | 0 |  | 0 | 38 | 148 | 28 | 118 | 19 | 75,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7 | 22,7 | 11 | 36,5 | 17 | 57,4 | 2 | 50 | 1 | 18,5 | 5 | 132 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 5 | 19,5 | 9 | 38 | 12 | 47,43 |
| Б-ни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 89 | 288 | 73 | 243 | 53 | 179 | 1 | 25 | 2 | 37,0 |  | 0 | 8 | 667 | 3 | 300 |  | 0 | 80 | 311 | 68 | 287 | 53 | 209,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 25 | 80,9 | 19 | 63,1 | 16 | 54,1 | 2 | 50 |  | 0,0 | 1 | 26,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 89,5 | 19 | 80,2 | 15 | 59,29 |
| Врожденные аномалии | 1 | 3,24 | 0 | 0 | 2 | 6,76 | 1 | 25 |  | 0,0 | 2 | 52,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Симптомы и признаки | 2 | 6,47 | 1 | 3,32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 | 1 | 83,3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3,89 | 1 | 4,22 |  | 0 |
| Осложнение беременности, родов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перинатальный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Травмы и отравления | 39 | 126 | 18 | 59,8 | 18 | 60,8 | 3 | 75 | 2 | 37,0 | 1 | 26,3 | 3 | 250 |  | 0 | 1 | 200 | 33 | 128 | 16 | 67,5 | 16 | 63,24 |
| Активный туберкулез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Заб-ть нас. Болезнями, перед. полов. путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой | 3 | 9,71 | 10 | 33,2 | 7 | 23,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Заболеваемость наркоманией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Заб-ть алкоголизмом и алкогольным синдромом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

### Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, территория Большееловского сельского поселения относится к территориям особо благоприятным для рекреации, условно благоприятным для градостроительства и благоприятным для сельского хозяйства.

Благоприятные почвенные условия, высокая распаханность территории в комплексе с другими факторами (транспортная доступность, наличие оросительных систем и др.) создают благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Благоприятные условия для рекреации объясняется наличием существующих и резервируемых ООПТ и крупного водного объекта р. Вятки.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004), Водным кодексом Российской Федерации (2006) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности. В соответствии с ними при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

На территории  Большееловского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы;

- охранные зоны воздушных линий электропередач;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- земли лесного фонда;

- особо охраняемые природные территории;

- резервные земельные участки под особо охраняемые природные территории;

- отдельные участки недр, пользование которыми может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды (ст.8 ФЗ «О недрах»);

- участки с проявлениями опасных природных процессов;

- мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010).

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Большееловского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Санитарно-защитные зоны объектов Большееловского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона, м | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Гаражи МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.1 | Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2 | Склад зерна | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
|  | Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
|  | Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Региональная автодорога «М7 Волга – Большой Шурняк» IV категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.7.2

Таблица 2.7.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального и местного значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Большееловского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размеры санитарных разрывов автодорог, проходящих через Большееловское сельское поселение, представлены в таблице 2.7.1.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 14). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

Скотомогильники. По данным Елабужского райгосветобъединения  на территории поселения располагаются 3 сибиреязвенных скотомогильника (недейств.) и одна биотермическая яма (действ.).

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов санитарно-защитные зоны скотомогильников составляют 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны представлен в таблице 2.7.3

Таблица 2.7.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); запрещается размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)) |

Охранные зоны линий электропередач. По рассматриваемой территории проходят высоковольтные линии электропередач напряжением в 110 кВ. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В охранная зона ЛЭП устанавливается 20 м.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. Запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторенние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условий.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

### Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Требования к ведению хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны устанавливает СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 2.7.4

Регламент использования зоны санитарной охраны

| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса зоны санитарной охраны не допускаются: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
| --- | --- | --- |

### Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Вятки составляет 200 м, р. Безымянная - 50 м, оз. Нижнее и других безымянных озер - 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса реки Вятка и озер составляет 20 м, других водотоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.7.5.

Таблица 2.7.5

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### Леса

Леса, расположенные в Большееловском сельском поселении, относятся к защитным лесам (леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, расположенные в лесостепных зонах, нерестоохранные полосы лесов).

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.7.6.

Таблица 2.7.6

Регламент использования территорий лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в т.ч. в научных целях. |  |
| Ценные леса |  |
| Леса, расположенные в лесостепных зонах | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. |  |
| Нерестоохранные полосы лесов |  |  |
| Эксплуатационные леса |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |  |

### Месторождения полезных ископаемых

Территория Большееловского сельского поселения расположена в пределах Кирменского и Танайского лицензионных участков, выделенных в целях геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений.

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### Зоны природных ограничений

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами, получившими развитие на территории Большееловского сельского поселения,  являются:

- процессы подтопления и затопления;

- эрозионные процессы.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Таблица 2.7.7

Регламент использования территории с опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны подтопления и затопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходим проведение мониторинговых исследований их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |

### Мелиорируемые сельскохозяйственные территории

На территории Большееловского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья (северо-западная часть поселения). В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Генеральный план Большееловского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Большееловского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020 г.) составит 400 чел., на расчетный срок (2035 г.) – 480 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Большееловского сельского поселения, человек

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большееловское СП (с.Большое Елово) | 350 | 400 | 440 | 480 | 480 |

Таблица 3.1.2

Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. |
| Большееловское СП | 24 | 54 | 13 | 67 | 29 | 65 | 16 | 81 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Большееловского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Елабужского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### Минерально-сырьевой комплекс

Промышленных разработок нерудных полезных ископаемых на территории Большееловского сельского поселения Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района, генеральным планом Большееловского сельского поселения и иными программами и документами не планируется.

### Развитие промышленного производства

Мероприятиями генерального плана Большееловского сельского поселения предусматривается часть территории недействующей фермы КРС и неиспользуемые территории предусмотреть под территорию перспективного развития производственных объектов 5 класса вредности (11,2 га).

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства  в Большееловском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселения) |
| 1 | с.Большое Елово | Недействующая ферма КРС и неиспользуемые территории | перефункционирование под территорию перспективного развития производственных объектов | га | - | 11,2 | + |  | Генеральный план Большееловского сельского поселения |

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Большееловского сельского поселения.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района, на первую очередь предусматривается отведение резервной сельскохозяйственной площадки на месте недействующей фермы КРС возле с.Большое Елово. Помимо этого, генеральным планом на первую очередь на месте неиспользуемых территорий возле с.Большое Елово предлагается предусмотреть территорию под перспективное развитие объектов агропромышленного комплекса (2,97 га).

По предложению Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, генеральным планом на первую очередь на территории поселения планируется открытие семейной фермы (Череповский П.А.), в распоряжении которой будут находиться 20 голов КРС и 100 свиней. Помимо этого на территории поселения планируется организация пасеки. Размещение семейной фермы и пасеки предлагается на территории, предусмотренной генеральным планом под территорию перспективного развития объектов агропромышленного комплекса.

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Большееловском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Большое Елово | Резервная площадка под размещение объектов агропромышленного комплекса | организационное | га | - | 1,08 | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Неиспользуемые территории | перефункционирование под территорию перспективного развития объектов агропромышленного комплекса | га | - | 2,97 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 3 | с.Большое Елово | Семейная ферма Череповского П.А. | новое строительство | голов | - | КРС-20, свиней -100 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 4 | с.Большое Елово | Пасека | организационное | - | - | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Большееловского сельского поселения, Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

Так, на основании данных, предоставленных Исполнительным комитетом Большееловского сельского поселения, жилищное строительство за последние годы составило 1-2 индивидуальных жилых дома в год. В генеральном плане расчетный показатель ежегодного ввода жилья принимается равным 2 индивидуальным жилым домам средней площадью 80 кв.м и площадью одного участка – 0,25 га.

За период реализации генерального плана предлагаются к освоению 14,4 га территории под индивидуальное жилищное строительство (с.Большое Елово).

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в с.Большое Елово предусмотрено 6,0 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1920 кв.м общей площади жилья (24 участков).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана(2020-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации генерального плана в с.Большое Елово под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 8,4 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2688 кв.м общей площади жилья (34 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 11,17 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 4,6 тыс.кв.м общей площади жилья или 0,18 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Большееловского сельского поселения

| Вид застройки |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. |
| Большееловское СП (с.Большое Елово) | 36,5 | 6 565,0 | 42,5 | 8485,0 | 1920 | 50,9 | 11173,0 | 2688 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Большееловском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Большое Елово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 6,0 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,9 |  |  |  |
| 2 | с.Большое Елово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 8,4 |  | + | Генеральный план Большееловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 2,7 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Большееловского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Большинство мероприятий по размещению объектов обслуживания в Большееловском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.5.1.

Учреждения образования

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района в с.Большое Елово предусмотрено строительство детского сада совмещенного с начальной школой мощностью 10 мест в детском саду и 53 места в начальной школе. По предложениям Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, на первую очередь генерального плана предусмотрено строительство детского сада совмещенного с начальной школой мощностью 45 мест в детском саду и 80 мест в начальной школе в с.Большое Елово на месте закрытой средней школы.

Также по предложению Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения запланирован капитальный ремонт здания существующего детского сада.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом Большееловского сельского поселения на первую очередь предлагается организация учреждений дополнительного образования на 48 мест в здании детского сада совмещенного с начальной школой.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках «Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большое Елово мощностью 20  посещений в смену. Согласно информации, предоставленной Исполнительным комитетом Большееловского сельского поселения, в настоящее время осуществляется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта мощностью 20 посещений в смену в с.Большое Елово на месте недействующего комбината бытового обслуживания. Здание старого фельдшерско-акушерского пункта предлагается перефункционировать под новую жилую застройку.

Культурно - досуговые учреждения

По предложениям Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, на первую очередь генерального плана запланирован капитальный ремонт дома культуры и библиотеки в с.Большое Елово.

Спортивные учреждения. Бассейны

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом предлагается размещение спортивного зала площадью 162 кв.м в здании детского сада совмещенного с начальной школой в с.Большое Елово.

По предложениям Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, на первую очередь генерального плана в здании детского сада совмещенного с начальной школой предлагается строительство бассейна для обучения плаванию детей площадью 32 кв.м (4м*8м).

Плоскостные спортивные сооружения

По предложениям Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство теннисного корта площадью 600 кв.м (40м*15м) в с.Большое Елово рядом со зданием дома культуры.

Предприятия бытового обслуживания

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом не предлагается размещение предприятий бытового обслуживания в поселении.

Предприятия торговли

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом на первую очередь в с.Большое Елово предусмотрено строительство предприятий торговли на 55 кв.м.торговой площади, на расчетный срок - предприятий торговли на 24 кв.м торговой площади.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в поселении осуществляется пожарной частью, в распоряжении которой находится 1 специализированный автомобиль. В связи с высоким износом здания пожарного депо, по предложению Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения, генеральным планом на первую очередь предлагается строительство нового здания пожарного депо на 1 автомобиль. Размещение пожарного депо предлагается на территории предусмотренной генеральным планом под территорию перспективного развития коммунально-складских объектов (возле с.Большое Елово).

Кладбища

В связи с тем, что  мусульманское кладбище возле с.Большое Елово общей площадью территории 0,99 га располагается в водоохранной зоне, Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предлагается его закрытие. Мероприятиями генерального плана также предлагается закрытие кладбища и строительство нового площадью 0,56 га для новых захоронений на территории, не попадающей в водоохраную зону и свободной от санитарно-защитных зон.

- Полиция

- Существующая система охраны правопорядка в Большееловском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Большееловского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) | 1 очередь (2010г.-2020г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) | 1 очередь (2010г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 10 | 49,5% детей в возрасте 1-6 лет | 12 | 14 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| Общеобразовательные школы | место | отсутствуют | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 64 | 77 | отсутствуют | отсутствуют | 64 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 30 | 120% от школьников | 65 | 78 | 30 | 65 | 35 | 13 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 5 | 6 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 6 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Станции СМП | автомобиль | отсутствуют | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | отсутствуют | 350 кв.м. на 1000 чел. | 140 | 168 | отсутствуют | отсутствуют | 140 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | отсутствуют | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 780 | 936 | отсутствуют | отсутствуют | 780 | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 30 | 36 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 300 | 1 очередь-150 мест, расч.срок - 150 мест на 1000 чел. | 100 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 7 900 | 8 экз. на 1 жителя | 3200 | 3840 | 7 900 | 7 900 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 100 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 120 | 144 | 100 | 120 | 20 | 24 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 16 | 19 | отсутствуют | отсутствуют | 16 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 3 | отсутствуют | отсутствуют | 3 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | по расчетам | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | опер.касса | 1 | 1 операц.место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Пожарное депо | объектов/ машин | 1/1 | 1 объект по 2 а/м на население до 2000 чел. | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 |
| Кладбище | га | 0,099 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,096 | 0,115 | 0 | 0,096 | 0,096 | 0,019 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Большееловском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| Пожарное депо |
| 1 | с.Большое Елово | Пожарное депо | перефункционирование | объектов/ машин | 1/1 | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Пожарное депо | новое строительство | объектов/ машин | - | 1/1 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Большое Елово | Детский сад, совмещенный с начальной школой | новое строительство | мест | - | 45 мест в детском саду, 80 мест в начальной школе | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Детский сад | капитальный ремонт | мест | 10 | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| Внешкольные учреждения |
| 1 | с.Большое Елово | Учреждение дополнительного образования (при детском саде совмещенном с начальной школой) | организационное | мест | - | 48 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | с.Большое Елово | Фельдшерско-акушерский пункт | перефункционирование под новую жилую застройку | посещ.в смену | 6 | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | посещ.в смену | - | 15 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Большое Елово | Дом культуры | капитальный ремонт | мест | 300 | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Библиотека | капитальный ремонт | экземпляров | 7900 | - | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Большое Елово | Спортивный зал при детском саде совмещенном с начальной школой | новое строительство | кв.м. пола | - | 162 | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Большое Елово | Теннисный корт | новое строительство | кв.м. | - | 600 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| Бассейны |
| 1 | с.Большое Елово | Бассейн | Строительство в здании детского сада совмещенного с начальной школой | кв.м. зерк.воды | - | 32 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Большое Елово | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 55 | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  | + |  |
| Кладбища |
| 1 | с.Большое Елово | Кладбище | закрытие | га | 0,99 | - | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с.Большое Елово | Кладбище | новое строительство | га | - | 0,56 | + |  | Генеральный план Большееловского СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Для расширения спектра туристических услуг, предоставляемых гостям Елабужской туристско-рекреационной зоны и Елабуги, в частности, а также в целях увеличения времени их пребывания на территории Елабужского района, Региональной целевой программой «Развитие индустрии туризма в Елабужском муниципальном районе на 2008-2018 годы» и Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предлагается развитие культурно-познавательного, паломнического, лечебно-оздоровительного, приключенческого, делового (бизнес-туризма), экологического, спортивно-развлекательного, этнографического, детского туризма и кратковременного отдыха на территории Елабужского муниципального района.

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом положений Региональной целевой программы «Развитие индустрии туризма в Елабужском муниципальном районе на 2008-2018 годы» на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Вятской зоны, подцентром которой (маршрутно-опорной точкой) будет являться с.Большое Елово. В состав данной зоны будет входить Прибрежная туристско-рекреационная подзона, которую предлагается организовать вдоль побережья реки Вятка с использованием лесных массивов и пересеченной местности для организации охотничьего, рыболовного, экологического туризма с целью вовлечения данных территорий в туристическую деятельность. В с.Большое Елово предлагается строительство эколого-исторического комплекса.

Развитие туристско-рекреационной системы Елабужского муниципального района и Республики Татарстан в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами Республики Татарстан. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные, республиканские и местные маршруты.

По территории Большееловского сельского поселения будут проходить следующие туристические маршруты:

- водный туристический маршрут;

- эколого-познавательный, приключенческий маршрут;

- историко-культурный и этнографический маршрут (по историческим местам Елабужского района);

- экологические маршруты по рекам Вятка и Кама.

Таким образом, Большееловское сельское поселение будет активно задействовано в туристско-рекреационной деятельности экологической и приключенческой направленности Елабужского муниципального района.

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Большееловском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Федерального значения |
| 1 | Большееловское сельское поселение | водный туристический маршрут | организационное | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | Большееловское сельское поселение | эколого-познавательный, приключенческий маршрут | организационное | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| 1 | Большееловское сельское поселение | Экологический маршрут по реке Вятка | организационное | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | Большееловское сельское поселение | историко-культурный и этнографический маршрут (по историческим местам Елабужского района) | организационное | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |
| 3 | Большееловское сельское поселение (с.Большое Елово) | Эколого-исторический комплекс | новое строительство | - | - | - |  | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Большееловского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Большееловского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Большееловского сельского поселения» в составе Генерального плана Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

Транспортная инфраструктура Елабужского муниципального района интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным, трубопроводным, железнодорожным, авиационным видами транспортами.

Автомобильные дороги  являются важной частью транспортной системы поселения. От уровня транспортно - эксплуатационного состояния и развития, автомобильных дорог зависит экономическое развитие и качество жизни населения.

Транспортный каркас Большееловского сельского поселения  сформирован из существующих сетей региональной и местных автомобильных дорог.

Транспортная связь Большееловского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и регионами России в настоящее время осуществляется через региональную автомобильную дорогу М7 «Волга»- Большой Шурняк, которая проходит через поселение с севера на юг и в южном направлении выходит на М7 «Волга». Дорога с асфальтобетонным покрытием IV категории. Протяженность дороги в границах поселения составляет -  5,3  км.

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Местоположение | Протяженность, км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цементобетон | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Подъезд к биотермической яме у с.Большое Елово | Большееловское | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 2 | Подъезд к объектам с/х у с.Большое Елово | Большееловское | 0,2 |  | 0,2 |  |  |

3.6.1. Пассажирское обслуживание населения

По территории Большееловского сельского поселения проходит  пригородный пассажирский маршрут.

#### 3.6.2. Развитие автомобильных дорог  местного значения

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предложены мероприятия - для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция или капитальный ремонт существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонной подъездной автодороги к биотермической яме, строительство подъездов к объектам туризма и рекреации

Перечень мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения представлен в таблицах  3.6.1,

Таблица 3.6.1

Мероприятия по развитию автомобильных дорог

| № п/п | Наименование | Поселения | Покрытие | Вид работ | Категория | Этапы реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010-2020 гг. | протяженность, км | 2021-2035 гг. | протяженность, км |  |
| Мероприятия местного значения |
| 1 | Подъезд к биотермической яме у с. Большое Елово | Большееловское | асфальтобетон | строительство | V | + | 0,8 |  |  | СТП Елабужского муниципального района |
| 2 | Подъезд к предлагаемому кладбищу | Большееловское | асфальтобетон | строительство | V | + | 0,32 |  |  | Генеральный план Большееловского СП |

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

Таблица 3.6.2

| № п./ | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Большое Елово | дороги | Новое строительство | км | - | 1,73 | 0,73 | 1,0 | Генеральный план Большееловского СП |
| 2 | с. Большое Елово | Улицы | Реконструкция | км | 4,2 | - | 4,2 |  | Генеральный план Большееловского СП |

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Большееловского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Большееловского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Большееловского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Большое Елово.

В границу с.Большое Елово предлагается включение участков общей площадью 10 га из состава земель Большееловского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3.7.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Большое Елово |
| --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 87,7 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 10,0 |
| Итого | 97,7 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Большееловском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Большое Елово | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 10,0 | + | + | Генеральный план Большееловскогосельского поселения |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Большееловского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения и земельных участков, резервируемых под ООПТ. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Большееловского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства регионального и местного значения не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

### Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Большееловского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.8.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| №№ по опорному плану | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Гаражи МТП | 300 | Перефункционирование территории МТП (перенос севернее с. Большое Елово на расстоянии 300 м) | Перефункционирование под озеленение общего пользования |
| 2.1 | Зерноток | 50 | Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий |
| 2.2 | Склад зерна | 50 | Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий |
|  | ГСМ | 100 | Перефункционирование территории ГСМ (ликвидация) | Перефункционирование под озеленение специального значения |
|  | Кладбища | 50 | Закрытие кладбища, в связи с размещением в водоохранной зоне р. Безымянная | Новое кладбище предлагается открыть севернее с. Большое Елово на расстоянии 350 м. |
|  | Автодорога регионального значения «М7 Волга – Большой Шурняк» | 50 | Применение шумозащитных устройств, что позволит сократить санитарный разрыв до жилой застройки. |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
|  | Биотермическая яма (расположена с западной стороны с. Большое Елово) | 100 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой и общественной застройки с. Большое Елово предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Закрытие и перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки, объектов школьных и дошкольных учреждений, с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
|  | Сибиреязвенный скотомогильник (расположен с западной стороны с. Большое Елово) | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне скотомогильника жилой и общественной застройки с. Большое Елово предлагается 2 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки и объектов агропромышленного комплекса, размещенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории с. Большое Елово, расположенные в санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Мероприятия по переносу скотомогильника (биотермической ямы), воздействующего на с. Большое Елово, осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Большееловского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- перефункционирование МТП, складов ГСМ и их последующее строительство на новом местоположении с соблюдением санитарно-защитных зон до жилой застройки (таблица 21);

- размещение объектов нового жилищного строительства с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения и за пределами их санитарно-защитных зон;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодороги регионального значения), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Большееловского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий регионального и местного значения по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- организацию поверхностного стока;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей Большееловского сельского поселения;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство родника в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне реки Безымянная;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Большееловского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Большееловского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий местного значения, включающих:

- обеспечение с. Большое Елово в полной мере контейнерными площадками;

- организацию селективного сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами и в целях защиты населения от распространения инфекции сибирской язвы предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы (подробнее см раздел 3.8.1);

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного западнее с. Большое Елово (подробнее см. раздел 3.8.1);

- использование передвижных мобильных установок типа А-400 для утилизации биологических отходов;

- вывоз ТБО на полигон в г. Набережные Челны;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо выноса скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

### Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Большое Елово от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «М7 Волга – Большой Шурняк», проходящей через жилую территорию населенного пункта, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов;

- звукоизоляция окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Большееловского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом Большееловского сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг с. Большое Елово. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Создание лесо-лугового пояса планируется на площади 8,7 га вдоль границы с. Б. Елово, кроме этого в поселении предусматривается озеленение специального назначения площадью 6,5 га.

Внутри с. Большое Елово предусмотрено озеленение специального значения – 3,1 га (озеленение санитарно-защитных зон и вдоль автодорог) и озеленение общего пользования – 14,9 га (парки и скверы).

Площадь озелененных территорий общего пользования в с. Большое Елово на расчетный срок составит 471,5 м2/чел. (из расчета: 149000 м2/316 чел.), нормативный показатель – 12 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в с. Большое Елово составит 18,4 % (без учета приусадебного озеленения), нормативный показатель - 40 % согласно СП 42.13330.2011.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

В целом, в результате реализации положений Генерального плана Большееловского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий увеличится на 33,2 га и достигнет 647,8 га (таблица 23).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Таблица 3.8.2

Сведения о площади озелененных территорий

Большееловского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 433,1 | 12,6 |
| Кустарники | 166,3 | 2,7 |
| Озеленение кладбищ | 0,9 | 0,01 |
| Болота | 14,3 | 0,2 |
| Общего пользования проектное (скверы и парки) | 14,9 | 0,2 |
| Лесо-луговые пояса (проектное) | 8,7 | 0,1 |
| Специального назначения проектное (озеленение санитарно-защитных зон и вдоль автододорог) | 9,6 | 0,1 |
| Итого по Большееловскому сельскому поселению | 647,8 | 12,2 |

### Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

### Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 2.7.2 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 2.7.

Таблица 3.8.3

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Большееловском сельском поселении (проектное предложение)

| № по генплану | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона, м | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гаражи МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.1 | Зерноток | Северная и южная сторона в границах объекта; западная и восточная – 50 м. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2 | Склад зерна | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Производственные территории (резерв) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Объекты агропромышленного комплекса (резерв) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
|  | Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
|  | Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Региональная автодорога «М7 Волга – Большой Шурняк» IV категории | 25 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Большееловского сельского поселения являются подземные воды.

Подача воды населению с. Большое Елово осуществляется из артезианских скважин, расположенных в разных частях села. Всего по селу имеется 2 одиночные эксплуатационные скважины. Фактическая водообильность скважины определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 1,6л/с (132,24м3/сут) при понижении уровня на 2,0м. Существующее потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые составляет 20-45м3/сут в зимнее и летнее время соответственно. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, очистные сооружения отсутствуют. Для регулирования расходов воды, подаваемой насосными станциями 1 подъема и расходуемой потребителями, служат 2 водонапорные башни емкостью 25м3. Кроме того, в водонапорных башнях хранят запас воды для пожаротушения. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,6км, износ которых составляет 70%.

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана.

Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 1.1.

Производительность существующих артезианских скважин (200м3/сут) позволит покрыть расчетную потребность населения в хозяйственно-питьевой воде на все сроки реализации генерального плана (140,4м3/сут).

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.9.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | дания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение населенного пункта централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

##### Расчетное водопотребление населением

##### Таблица 3.9.2

| №п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 209 25,08 | 90 3,6 | 299 28,68 | 34,42 | 2,9 | 17,94 | 54 | 109,26 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 400 48 | - | 400 48 | 57,6 | 4,8 | 24 | 54 | 140,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 400 48 | - | 400 48 | 57,6 | 4,8 | 24 | 54 | 140,4 |

Примечание: столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.1 по нормам водопотребления на 1 человека

### Канализация

Существующее положение

В Большееловском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, построенными самостоятельным способом.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.3.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.9.3

| №п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

##### Расчетное водоотведение населением

##### Таблица 3.9.4

| №пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 209 25,08 | 90 2,25 | 299 7,33 | 32,8 | 2,7 | 35,5 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 400 48 | - | 400 48 | 57,6 | 4,8 | 62,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с. Большое Елово | - | - | 400 48 | - | 400 48 | 57,6 | 4,8 | 62,4 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.3 по нормам водопоотведения на 1 человека

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

- строительство современных биологических очистных сооружений канализации с применением с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Большое Елово производительностью 62,4м3/сут с сливной станцией на первую очередь;

- организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов секционной застройки.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся на Полигон ТБО Малореченский, расположенный в 18 км северо-западнее г. Елабуга, введен в эксплуатацию в 1987г.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.9.5.

Таблица 3.9.5

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010 г. | Первая очередь с 2011 по 2020 гг | Расчетный срок с 2021 по 2035 гг |
| Большееловское СП | 448,5 | 6000 | 9000 |
| с. Большое Елово | 448,5 | 6000 | 9000 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.9.6 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

# на расчетные периоды (для жилой застройки)

# Таблица 3.9.6

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Большееловское СП | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 1 | с. Большое Елово | 9 | 9 | 3 | 3 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 400 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 400 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы - 20 х 400 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 400 : 100000 = 1 шт.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

### Теплоснабжение

На территории Большееловского сельского поселения расположен один населенный пункт Большое Елово.

В настоящее время отопление усадебной застройки в основном осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Большееловского сельского поселения – пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Данные на имеющиеся в селе котельные не представлены.

Перспектива развития:

- 2020 год - новое строительство – жилая площадь застройки: S=5,06 тыс. кв. м. ,Q=0,38 МВт/0,32 Гкал/час – усадебная застройка

- 2035 год - новое строительство – жилая площадь застройки: S=10,91 тыс. кв. м.,Q=1,03 МВт/0,89 Гкал/час – усадебная застройка.

# Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### Газоснабжение

Существующее положение

Природный газ в н.п. Большое Елово подается от ГРС-2 (расположена к северо-западу от Елабуги, в районе села Б. Качка) по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.9.7

| Номер ГРС, местоположение | Кол-во выходов | Давление на выходе, Мпа (изб.) | производительность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект ная | фактическая | проектная | существующая |  |
|  |  |  |  | Максимальная часовая, тыс.м3 | годовая, млн. м3 | часовая, тыс. м3 |  |
| ГРС-2 | 3 | 1,2 1,2 1,2 | 0 0 0,9 | 586,0 | 196,3 | 65,4 | 1994 |

Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице №3.9.8.

Данные по газифицируемым квартирам и домам

Таблица 3.9.8

| № пп/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Большеловское | 105 | 0 | 105 |
|  | Большое Елово | 105 | 0 | 105 |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Большееловского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 3.9.9. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 3.9.10.

Таблица 3.9.9

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Большееловского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| Большееловское СП | 50,0 | 50,0 |
| Итого по сельскому поселению | 50,0 | 50,0 |

Таблица 3.9.10

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Большееловское СП н.п.Большое Елово |
| S=5,06 тыс. м2 – это в среднем 57 домов. Расход газа составляет q=5,06 х 8,5 м3/мес х 12=516,12 тыс. м3/год | S=10,91 тыс.м2 – это в среднем 140 квартир. Расход газа составляет q=10,91 х 8,5 м3/мес х 12=1112,8тыс. м3/год |
| Итого: 516,12 тыс. м3/год | Итого: 1112,8 тыс. м3/год |

Новое строительство по газоснабжению – строительство

(прокладка) газопроводов

В связи с застройкой новых территории в н.п. Большое Елово на первую очередь предлагается строительство газопроводов низкого давления от проектируемого газорегуляторного пункта. Протяженность нового газопровода определится на следующей стадии проектирования.

### Электроснабжение

Электроснабжение Елабужского района осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

Электроснабжение Большееловского сельского поселения осуществляется от ПС «Морты-2»  1х6,3 МВА, 110/35/10 кВ

В н.п. Большое Елово расположено 6 комплектных подстанций (КТП).

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита подстанций Елабужского района находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется, за исключением небольшого прироста населения.

В связи со сложившейся ситуацией для линий 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора представлено в таблице 3.9.11. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора представлена в таблице 3.9.12. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора представлена в таблице № 3.9.13.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.9.11

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большееловское СП | 648,83 | 657,51 | 657,51 |

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

Таблица 3.9.12

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большееловское СП | 122,59 | 124,23 | 124,23 |

Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.9.13

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Большееловское СП | 130,39 | 132,14 | 132,14 |

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода.

### 3.9.7.  Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Елабужского района осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах района.

Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов - не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: одночетверочные КСПП, КСПЗП.

Коэффициент семейности населенных пунктов Елабужского района принят 3 чел. В усадебной застройке принято один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» по сетям Елабужского района замена и новое строительство не планируется.

Проектная емкость телефонизации на 2035 г.

Таблица 3.9.14

| Месторасположение | Станция | Проектная емкость | Телефон. плотность на 1000 жит. Тип кабеля | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | квартир. | усадебн. |  |  |
| н.п. Б. Елово | АТС Б.Елово |  | 105 | 346 | КСПП | 11,70 |

Проектом предусматривается 100% обеспечение телефонной связью, телевидением и систем радиофикации жилого сектора. Из расчета один телефонный номер на одну семью из трех человек. Один телефон-автомат на 1000 жителей, 100%телефонизация административно-торговых комплексов и учебно-спортивных сооружений.

Перечень мероприятий по канализации

Таблица 3.9.15

| №№п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |
| Большееловское СП |
| 1 | строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями в с. Большое Елово | 1шт | Строительство | Новое строительство | 2011 | 2020 | М | Елабужский МР | Генеральный план | - |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

Таблица 3.9.16

| №№п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |
| Большееловское СП |
| 1 | Контейнеры для ТБО | 9шт | Строительство | Новое строительство | 2011 | 2020 | М | Елабужский МР | Генеральный план | - |
| 2 | Контейнеры для ТБО | 9шт | Строительство | Новое строительство | 2021 | 2035 | М | Елабужский МР | Генеральный план |  |

Перечень мероприятий по газоснабжению

Таблица 3.9.17

| №№п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |
| Большееловское СП |
| 1 | Строительство газопроводов низкого давления в c. Большое Елово с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | L=1,50 (км) | Строительство | Новое строительство | 2011 | 2020 | Р | Елабужский МР | Генеральный план | 3,64 |

## Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответсвии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан Елабужский район отнесен к группе со средней интенсивностью проявления неблагоприятных ситуаций. Степень техногенной нагрузки в Елабужском районе соответсвует средним значениям.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

### 3.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Возможные опасные природные явления на территории Большееловского сельского поселения

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

К природным явлениям с различной степенью опасности, наблюдаемые на территории Большееловского СП, можно отнести:

- метеорологические;

- геологические:

- карст и суффозия;

- природные пожары.

Мероприятия по снижению возможных последствий  метеоявлений

К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся:

- оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, кранов, опор ЛЭП и т.д.);

- подготовка и проведение предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию возникающих пожаров при разрушении зданий, печей, технологических установок открытого горения.

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации пожаров, затоплений, возникающих при ураганах, может включать:

- отключение газовых сетей и электроэнергии в зданиях (жилых, общественных, промышленных) и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией которые могут быть разрушены при ураганном ветре;

- подготовка и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения;

- внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения;

- контроль готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов после получения штормового предупреждения и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия:

- прогнозирование возможной обстановки при ураганах;

В годовом цикле ветров преобладают юго-западные и западные ветры.

Скорость ветра представлена в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

- проверка готовности защитных сооружений, подвалов и других загубленных сооружений;

- оповещение и укрытие населения;

- подготовка сил и средств соотвествующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, кранов путем установки растяжек и подпорок;

- проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от затоплений;

- безаварийная остановка производства на потенциально-опасных объектах;

- восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения, подготовка к восстановимтельным работам в зоне ЧС.

В целях обеспечения безопасности и поражения людей, вынужденно оказавшихся на открытой местности в зоне действия урагана, необходимо укрыться на дне оврагов, ям, котлованов, кюветов дорог. Плотно прижаться к земле. Не следует приближаться к объектам, имеющим АХОВ и ЛВЖ, останавливаться под отдельно стоящими деревьями, опорами ЛЭП, а также заходить в поврежденные здания. Передвигаться следует только по основным дорогам.

Карстовые и суффозионные процессы

В настоящее время в районе благоприятные природные условия для образования карста отсутствуют. Но необходимо учитывать антропогенное воздействие на геологическую среду (например, эксплуатация подземных вод). Техногенный фактор может вызвать оживление карстообразовательных явлений и формирование «антропогенного карста».

Суффозия имеет незначительное развитие. Образует небольшие воронки диаметром от 0,3 до 0,8 м, которые дают начало промоинам и оврагам. Проявления суффозии приурочены к областям развития мощных четвертичных отложений (преимущественно песчаных осадков аллювиального происхождения) на левобережье реки Вятка.

Противокарстовые и противосуффозионные инженерные

мероприятия

Ввиду того, что природные условия для образования карста на территории Елабужского района отсутствуют, мероприятия по борьбе с карстовыми проявлениями проектом не предусматриваются.

Все зафиксированные суффозионные воронки находятся за пределами населенного пункта Большое Елово.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий на наличие глубинного карста, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

В соответствие со СНиП «Геофизика опасных природных воздействий», площадь поражения территории района суффозионными процессами составляет менее 5%, это говорит о том, что территория района относится к категории умеренно опасной.

Для малоэтажного строения проведение вертикальной планировки, водоотводной и канализационной сетей можно в значительной степени воспрепятствовать развитию суффозионных процессов и тем самым сделать такую территорию пригодной для строительства.

Перечень  мероприятий  по обеспечению  пожарной    безопасности  в лесном  комплексе

Леса на территории Большееловского СП представлены весьма не значительно.

Инженерные мероприятия при борьбе с лесными пожарами

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. Мероприятия по противопожарному устройству лесов проводятся на основе планов, составленных при лесоустройстве, или специальных планов противопожарного устройства лесной территории региона. При составлении указанных планов виды противопожарных мероприятий и объемы выполняемых работ по каждому лесхозу должны основываться на данных об уровне развития экономики района, степени хозяйственного освоения лесов, интенсивности ведения лесного хозяйства, фактической горимости лесов. На основе этих материалов лесхозы разрабатывают годовые оперативные планы текущих противопожарных мероприятий. При этом должны учитываться происходящие изменения в лесном фонде, причины возникновения лесных пожаров, социально-демографический состав виновников их возникновения, а также динамика погодных условий для соответствующего корректирования работы.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от профилактических мероприятий может быть достигнут тогда, когда они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во времени.

В Елабужском районе проводится ряд мероприятия по предотвращению и ликвидации природных пожаров:

- разработка и принятие:

- Постановления Елабужского района “Об организации подготовки к пожароопасному сезону 2012 года”;

- Постановление Глав сельских поселений по “Организации противопожарных мероприятий на территории поселений в весеннее - летний период”;

- оперативного плана привлечения рабочих, служащих и транспортных средств для тушения пожаров;

- оперативного плана противопожарных мероприятий и лиувидации пожаров в 2012 году.

- создание мобильных групп из работников лесной охраны, сотрудников ОВД, сотрудников МЧС, работников общественных организаций для патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении участках, обеспечив их стредствами связи и защиты;

- организация наземного патрулирования лесных массивов в пожароопасный период 6 группами на транспорте и 5 пешими парными патрулями;

- создание у дорог, при въезде в леса контрольно пропускных постов. Установка шлакбаумов и обеспечение запрета въезда транспорта и входа населения в лес при высокой пожарной опасности;

- обеспечение выполнения работ по обустройству минерализованных полос (150 км) и восстановлению минерализованных полос (100 км);

- заполение пожарных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечение подъезда к ним;

- в населенных пунктах района, расположенных в близи лесных массивов, установлены средства звуковой сигнализации о пожаре (пустой баллон, рельс и другие приспособления). Создать запас воды для пожаротушения и определить порядок вызова пожарной охраны;

Так же принимается ряд мер организационн-профилактического характера.

Организация проведения противопожарной профилактики

в лесах

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 25.11.2009) (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности") и Лесным кодексом Российской Федерации.

На местах мероприятия по охране лесов от пожаров находятся в компетенции районных органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах переданных им полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся:

- владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

- установление ставок платы за единицу объема древесины;

- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выполнение мероприятий возложено на лесхозы, лесхозы-техникумы, опытные и другие специализированные лесхозы, осуществляющие ведение лесного хозяйства. Практическое обеспечение охраны лесов от пожаров, в том числе противопожарной профилактики, предотвращение и пресечение нарушений правил пожарной безопасности возложено на государственную лесную охрану. В районах, где отсутствуют возможности проведения противопожарных мероприятий наземным методом, профилактика, обнаружение и тушение лесных пожаров обеспечивается авиационной охраной лесов.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Предупреждение возникновения лесных пожаров осуществляется посредством лесной пропаганды и агитации, регулирования посещаемости лесов населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических и лесоводственных мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок ухода, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании не покрытых лесной растительностью участков лесного фонда.

По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на: плановые, выполняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности (ПО) в лесу (противопожарная пропаганда, благоустройство лесной территории, устройство минерализованных полос, противопожарных дорог и водоемов), и регламентированные текущим уровнем ПО в лесу (дежурство пожарных команд, регулирование посещаемости лесов населением, патрулирование и др.).

Меры по противопожарному обеспечению лесов Елабужского района были изложены в Постановлении Исполнительного комитета Елабужского района Республики Татарстан от 24 марта 2010 года за №169 "О мерах по противопожарному обеспечению лесов Елабужского лесохозяйственного участка национального парка "Нижняя Кама", ГБУ "Елабужское лесничество" и ГБУ "Елабугалес" в 2010 году"

Мероприятия по предупреждению возникновения

лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, территориальные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- организацию государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы органы исполнительной власти:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожарному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров.

В комплексе мер по борьбе с лесными пожарами особое место занимает проведение таких инженерных мероприятий, как устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Они создаются в целях:

- локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку пожара;

- надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

- применения отжига от опорных полос.

Заградительной называют полосу местности, с поверхности которой удалены лесные насаждения и горючие материалы; минерализованной - полосу местности, с которой удалены также травяная растительность, лесная подстилка и горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться в какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не меньше двойной высоты пламени огня. При сильном ветре ширина заградительной полосы может достигать 100м. Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня. В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20 – 30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня.

Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники, чаще всего используются бульдозеры, способные работать в сложных и тяжелых условиях. Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с плугом в один след затрачивается примерно 30—50 минут. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое. На легких почвах минерализованные полосы прокладывают плугом, применяя в качестве тягача автомашину повышенной проходимости.

В местах, где затруднено использование специальных машин или где малоэффективны легкие механизмы и ручной труд, для устройства противопожарных заградительных и минерализованных полос применяются взрывчатые вещества. Заряды взрывчатого вещества (обычно аммонита) массой 600г укладывают в специально подготовленные скважины-шпуры. Расстояние между шпурами и массу зарядов руководители взрывных работ выбирают с таким расчетом, чтобы воронки, образующиеся после взрыва, соприкасались краями и была получена сплошная полоса, требующая лишь незначительной доработки вручную. Расстояние между шпурами зависит от почвенно-грунтовых условий: чем тяжелее почва, тем чаще располагают шпуры. Взрывным способом можно также устраивать и заградительные полосы, усиленные канавой глубиной до 4 м. При этом применяют накладные заряды массой 15 кг.

Сбрасывая упаковки с накладными шнуровыми зарядами с вертолетов с высоты 30—40м, можно устраивать заградительные и минерализованные полосы в труднодоступных лесах.

Для тушения верховых пожаров наиболее эффективными средствами являются отжиг и устройство водяных завес с помощью трубопроводов.

Однако при отсутствии естественных преград, которые могли бы послужить опорными полосами для отжига, неизбежно создание искусственных опорных полос по методу прокладки заградительных и минерализованных полос.

Устройство заградительных и минерализованных полос особенно эффективно в сочетании с другими способами тушения пожаров. Например, при тушении сильного пожара против фронта огня может быть применен отжиг, на флангах созданы заградительные полосы, а с тыла кромка пожара залита водой.

### 3.10.2.  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (БС ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника БС ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источником БС ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ статистических данных показывает, что биолого-социальные чрезвычайные ситуации, по сравнению с техногенными и природными, являются менее характерными для территории Республики Татарстан. К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней; острая инфекционная заболеваемость животных; массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Доля биолого-социальных чрезвычайных ситуаций в течение года составляет 2 % от общего количества ЧС.

Согласно анализа многолетних наблюдений по республике летний период в разрезе года по вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций занимает 3 место (23,5% от общего количества ЧС).

В виду наличия на территории поселения речной сети и значительных площадей, покрытых лесом и растительностью, в летний период наиболее вероятны чрезвычайные ситуации и происшествия, обусловленные кишечной инфекцией и пищевыми отравлениями.

Прогноз санитарно-эпидемиологического

благополучия населения

Заражение ГЛПС и туляремией городских жителей наиболее вероятно при посещении леса (туризм, охота, рыбная ловля, сбор грибов, лекарственных растений), ночевках в лесу, дачных домах, заселенных грызунами, без проведения соответствующей влажной уборки, дезинфекции. Заражение в производственных условиях возможно при расположении промышленных предприятий и строительных площадок в лесных массивах или вблизи них, при отсутствии обработок от грызунов. В сельской местности группу риска по заболеванию ГЛПС и туляремией составляют механизаторы, работники лесхозов, полеводы, животноводы.

Отходы производства и потребления

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники. По данным Государственного учреждения “12 ОФПС по Республике Татарстан” на территории Большееловского СП расположены:

- сибиреязвенный скотомогильник, 1 км от с. Большое Елово, площадь 0,01 га;

- сибиреязвенный скотомогильник, 3 км от с. Большое Елово, площадь 0,01 га;

- сибиреязвенный скотомогильник, 2 км от с. Большое Елово, площадь 0,01 га;

- не сибиреязвенный скотомогильник, 1 км от с. Большое Елово.

Все скотомогильники являются недействующами.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов скотомогильники являются объектами I  класса опасности, санитарно-защитные зоны которых составляют 1000 м.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

-   перенос несибиреязвенных скотомогильников;

-  перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Кроме скотомогильников на территории Большееловского СП имеются 2  кладбища (1 недействующее), размеры санитарно-защитных зон которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляют 50 м.

Действующее кладбище с. Морты в настоящее время расположено в водоохранной зоне поверхностных водных объектов и являются источником их загрязнения.

Меры по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера

Соблюдать осторожность при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную;

соблюдать санитарные правила и технологические требования кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения;

соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью;

избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед. учреждения;

принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

не проводить выпас животных и проведение земляных работ вблизи необустроенных сибиреязвенных скотомогильников;

при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц  - немедленно информировать районную ветеринарную службу;

проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита;

проводить акарицидные обработки территории;

проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей;

осуществлять постоянный контроль за организацией общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

### 3.10.3.  Перечень возможных источников биолого-социального характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами,  затоплениями, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Потенциально-опасные объекты на территории    Большееловского сельского поселения

На территории Большееловского СП потенциально-опасных объектов не расположено.

Опасности на транспорте

Автомобильные дороги на территории Большееловского СП не отмечены как дороги с повышенной степенью дорожно-транспортных происшествий.

### 3.10.3.  Пункты и зоны охвата сетей мониторинга природного и техногенного характера

Территориальная система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера (далее - ТСМП ЧС Республики Татарстан) создана в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп, а также во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.04.2000 № 206 "О распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп" и указания первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.08.2000 № 319 «О совершенствовании деятельности в области создания системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основным источником информации о природных опасностях, состоянии природной среды, природных ресурсах и техногенных воздействиях, оказываемых на них в результате деятельности человека, является мониторинг природных систем или окружающей среды. В настоящее время это один из ведущих в мире методов комплексного изучения, контроля, прогнозирования и частично управления состоянием природной среды и природными опасностями.

Мониторинг природных систем (окружающей среды) представляет собой систему постоянных наблюдений, оценок и прогнозирования состояния природной среды (или её отдельных компонентов), проводимых в соответствии с заранее намеченными целями и программами. Мониторинг природных систем образует единую систему наблюдения за состоянием окружающей среды, как геологической, так и географической, которые в свою очередь состоят из отдельных геосфер (оболочек). В России она объединяется в так называемую «Единую государственную систему экологического мониторинга » — ЕГСЭМ.

Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ввиду их большого разнообразия на территории Республики Татарстан в настоящее время осуществляется многими организациями (учреждениями), при этом используются различные методы и средства.

Так, например, мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ»

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Организации и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Татарстан представлены в таблицах 3.10.2  и 3.10.3 соответственно.

Таблица 3.10.2

Мониторинг ЧС природного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| ГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» | Мониторинг атмосферного воздуха | г.Казань, г.Нижнекамск, г.Набережные Челны |
|  | Мониторинг поверхностных вод | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Ст. Зай, Свияга, Карла, Берсут, Кубня, Вятка, Иж |
|  | Мониторинг гидрологических явлений | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Кубня, Улема, Свияга, Казанка, Анзирка, Берсут, Тойма, Шешма, Вятка, М.Черемшан, Актай, Ик, Кичуй, Зай, Сюнь, Шешма, Дымка, Милля |
| Министерство экологии и природных ресурсов РТ | мониторинг геологических процессов | вся республика |
|  | мониторинг состояния окружающей среды | вся республика |
| ГУП «Геоцентр РТ» | мониторинг геологических процессов | вся республика |
| Министерство лесного хозяйства РТ | мониторинг лесных пожаров | вся республика |

Таблица 3.10.3

Мониторинг ЧС техногенного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора | мониторинг проектируемых и строящихся объектов | Вся республика |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | мониторинг состояния путей сообщения | Вся республика |
| Управление Ростехнадзора по РТ | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| Отдел инспекции радиационной безопасности в РТ Волжского межрегионального территориального округа Ростехнадзора | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| ООО «Газпром трансгаз Казань» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| ОАО «Татэнерго» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |

### 3.10.5. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы местные телеканалы.

### 3.10.6. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений и других;

- по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- по удаленности: локальная (района, административного округа); местная (в границах города); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- по временным показателям: временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная — до 1 месяца; продолжительная — более месяца.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, и др.). Основанием для проведения данной меры защиты является прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае является время восстановления систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, ПТУ (лицеев, колледжей и т.п.).

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Как уже отмечалось, организация эвакуационных мероприятий, как в условиях военного времени, так и в условиях кризисных ситуаций мирного времени, в основном аналогична.

Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями ее возникновения и развития.

При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации проводятся подготовительные мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) людей из зоны чрезвычайной ситуации.

Эвакуация при различных видах стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф имеет свои особенности.

Эвакуация населения в этом случае проводится по территориальному принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация которых предусматривается по производственному принципу.

Эвакуация населения проводится в два этапа:

- на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного пункта эвакуации, расположенного на границе зоны радиоактивного загрязнения;

- на втором этапе эваконаселение выводится (вывозится) с промежуточного пункта в спланированные места временного размещения.

В целях предотвращения необоснованного облучения населения на первом этапе посадка в транспортные средства проводится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (у подъездов домов, возле служебных зданий, защитных сооружений).

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) создаются на внешней границе зоны радиоактивного загрязнения и должны обеспечивать учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь, пересадку с «грязного» (функционирующего в зоне чрезвычайной ситуации) на «чистый» (функционирующий вне зоны радиоактивного загрязнения) транспорт и отправку эвакоконтингента к местам временного размещения.

Там же, при необходимости, может проводиться замена или специальная обработка одежды и обуви эвакуируемых.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Большееловского

сельского поселения, га

| Наименование территории | Существующее положение (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Большееловского сельского поселения, в т.ч.: | 5182,7 | 100,0 | 5182,7 | 100,0 |
| Общая площадь территории населенных пунктов (с.Большое Елово) | 87,7 | 1,7 | 97,7 | 1,9 |
| Площадь территории вне населенных пунктов, в т.ч.: | 5095,0 | 98,3 | 5085,0 | 98,1 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 36,1 | 0,7 | 36,3 | 0,7 |
| Территории объектов производственного назначения | 1,0 | 0,019 | 12,0 | 0,2 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 26,6 | 0,5 | 6,4 | 0,1 |
| Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры | 0,11 | 0,002 | 0,11 | 0,002 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 4043,4 | 78,0 | 4026,6 | 77,7 |
| - пашни | 3260,4 | 62,9 | 3243,6 | 62,6 |
| - пастбища, сенокосы | 783,0 | 15,1 | 783,0 | 15,1 |
| Земли лесного фонда | 433,1 | 8,4 | 433,1 | 8,4 |
| Природные территории, в т.ч.: | 553,5 | 10,7 | 553,5 | 10,7 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 166,3 | 3,2 | 166,3 | 3,2 |
| - овраги, обрывы, пески, прочие земли | 108,8 | 2,1 | 108,8 | 2,1 |
| - под поверхностными водными объектами | 264,1 | 5,1 | 264,1 | 5,1 |
| - болота | 14,3 | 0,3 | 14,3 | 0,3 |
| Озеленение (лесо-луговые пояса) | - | - | 8,7 | 0,2 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 1,3 | 0,02 | 8,3 | 0,2 |
| - кладбища | 0,99 | 0,019 | 1,6 | 0,03 |
| - скотомогильник | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,01 |
| - СЗЗ озеленение | - | - | 6,5 | 0,1 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Большееловского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения (с.Большое Елово) | чел. | 316 | 400 | 480 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд (с.Большое Елово) | тыс.кв.м | 6,6 | 8,5 | 11,2 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период (с.Большое Елово) | тыс.кв.м | - | 1,9 | 2,7 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 20,8 | 21,2 | 23,3 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 10 | 55 | 55 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 10 | 10 | 55 |
|  | - новое строительство |  | - | 45 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | 30 | 78 | 78 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 30 | 30 | 78 |
|  | - новое строительство |  | - | 48 | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ/ смену | 6 | 15 | 15 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 6 | - | 15 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 3.4 | Спортивные залы, в т.ч. | раб.мест | - | 162 | 162 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 162 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 3.5 | Плоскостные сооружения, в т.ч. | кв.м. | - | 600 | 600 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 600 |
|  | - новое строительство |  | - | 600 | - |
| 3.6 | Бассейны, в т.ч. | кв.м. зеркала воды | - | 32 | 32 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 32 |
|  | - новое строительство |  | - | 32 | - |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 100 | 155 | 179 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 100 | 100 | 155 |
|  | - новое строительство |  | - | 55 | 24 |
| 3.7 | Пожарное депо, в т.ч. | объектов/ машин | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1/1 | - | 1/1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1/1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ (с.Большое Елово), в т.ч.: | га | 0,99 | 0,56 | 0,56 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 0,99 | - | 0,56 |
|  | - закрытие |  | - | 0,99 | - |
|  | - расширение |  | - | 0,56 | - |
| 5. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 5.1 | Озеленение (лесо-луговые пояса) | га | - | - | 8,7 |
| 5.2 | Озеленение специального назначения | га | - | - | 6,5 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность магистральных дорог регионального значения местного значения | км | 5,3 1,0 | 5,3 2,1 | 5,3 2,1 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети: с. Большое Елово | км | 4,2 | 5,93 | 6,93 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 29 декабря 2008 г. №145-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 22 мая 2010 г. №23-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 18 ноября 2011 г. №91-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.

Иная литература

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Ландшафты республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосостовительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района.

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Карты сейсмического районирования территории Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)

- Поисковые работы на Елабужско-Менделеевской площади», 2004 г., г. Казань

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. № 134.

- Схема территориального планирования Елабужского муниципального района

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.

Техногенная нагрузка - степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, в том числе на литосферу; условно подразделяется на допустимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную. Являясь следствием антропогенной деятельности, техногенная нагрузка проявляется в изменении рельефа местности, преобразованиях состава, свойств и характера залегания горных пород, режима и химического состава подземных и поверхностных вод, возникновении и активизации геологических процессов и явлений и в целом в изменении инженерно-геологических и геоэкологических условий территорий.